河北吉藁化纤有限责任公司

90t/h CFB锅炉布袋除尘器

招标文件

招标人：河北吉藁化纤有限责任公司

2015年  5月

目  录

1、投标方资质要求及技术规范	3

2、设备供货范围	16

3、投标方在产品设计、制造应遵照的规范和标准	20

4、质量保证及技术售后期限	21

5、除尘器考核验收	22

6、包装，装卸，运输与储存，安装	24

7、技术资料和交付进度	25

8、设备监造（检验）和性能验收试验	29

9、技术服务和设计联络	32

10、分包与外购	34

11、其它要求	35

12、最快交货保证期	35

13、方案图。	35

14、运行维护手册。	35

15、商务	37

16、其它	57

河北吉藁化纤有限责任公司

90t/h燃煤锅炉烟气布袋除尘器招标文件

河北吉藁化纤有限责任公司现有“1×90t/h燃煤锅炉烟气布袋除尘工程”具备招标条件，欢迎符合要求的投标方按招标文件规定的内容，参加本项目的投标。

# 1、投标方资质要求及招标技术规范

1.1投标方资质要求：

1.1.1、投标方应具有独立法人资格和一般纳税人资格，注册资金5000万元以上；

1.1.2、投标方应具有所投标项目安全生产、安装、施工许可证或强制性认证证书（需强制认证的）；

1.1.3、投标方应具有安全生产许可证、环境保护设施运营资质证书、环境工程专业承包二级资质、环境工程设计乙级资质，以上资质证书开标时需投标方出示原件；

1.1.4、近三年具有相同或高于本次招标规模5套以上供货业绩合同及连续运行业绩证明；

1.1.5、投标方为具有所投标项目生产、安装及施工能力的单位；

1.1.6、最近三年内没有严重违约等不良行为；

1.1.7、相关法律法规对合格投标方的其他要求。

1.2技术规范

#### 1.2.1  本技术规范书适用于河北吉藁化纤有限责任公司90t/h CFB锅炉的布袋除尘器设备，它包括布袋除尘器本体及辅助设备、电气设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

#### 1.2.2  本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求等。

#### 1.2.3  如果招标方有除本技术规范以外的特殊要求，应以书面形式提出，并对每一点都作详细说明，双方确认后加入到本技术规范中。

#### 1.2.4  在合同签订生效之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体项目由供、需双方共同商定。

#### 1.2.5  本技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，以较高标准执行。如果本技术规范书与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，投标方应及时书面通知招标方进行解决。

#### 1.2.6  对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品和设备，一律不准在本工程中使用。在电控元件中不准采用原厂家已经确定不再生产的和即将换代的电子元件产品。

1.3设计要求

#### 1.3.1 主要规范

#### 1.3.1.1 设备名称： 布袋除尘器

#### 1.3.1.2 型式：布袋式除尘。

#### 1.3.1.3 锅炉容量：90t/h

#### 1.3.1.4 除尘器台数：1台

#### 1.3.1.5 每台除尘器入口烟气量：

#### 设计烟气量为     220000  Nm3/h（t=160 ℃，最大工况下）

#### 1.3.1.6 除尘器进口烟气温度：160℃

#### 1.3.1.6.1 布袋除尘器进口设计烟气温度：  160   ℃

#### 1.3.1.6.2 布袋除尘器进口最高烟气温度：（烟气温度为设计温度加40℃）200℃

布袋除尘器保证效率：≥99.99 ％

#### 1.3.1.8 布袋除尘器：出口浓度小于 20mg/Nm3

#### 1.3.1.9 布袋除尘器本体阻力：≤1200 Pa

#### 2.1.10本体漏风率：＜2％

#### 1.3.1.11 年运行小时数：＞ 7920 h

1.4、设计条件与环境条件

1.4.1锅炉主要技术规范

锅炉型号：

锅炉型式：中温次高压，单锅筒横置式，单炉膛，自然循环，全悬吊结构，全钢架π型布置。

额定蒸发量                    90 t/h

额定蒸汽温度                  450 ℃

额定蒸汽压力（表压）          5.3 MPa

给水温度                       150℃

锅炉排烟温度                   140℃

排污率                        ≤2 %

空气预热器进风温度             25℃

锅炉设计热效率                 88%

1.4.2 厂址条件

1.4.2.1交通

河北吉藁化纤有限责任公司位于藁城市市府东路，藁城新区中心地带，紧邻307国道、石黄高速公路和石德铁路，交通运输便利，发展环境优越。通讯条件良好。

1.4.2.2水源

藁城市新区建有自来水厂和污水处理厂各一座。

1.4.2.3电源

厂区建有一台6000Kw、10KV的变压器，三台1000Kw、380KV的变压器，电力供应条件良好。

#### 1.4.3 燃料性质

设计煤种的元素分析见表3.3－1（参考可研资料）。

设计煤质成份分析表

| 项 目 | 符号 | 单位 | 设计煤种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 元素分析 | 收到基碳 | Car | 36.05% |  |
|  | 收到基氢 | Har | 3.15% |  |
|  | 收到基氧 | Oar | 0.95% |  |
|  | 收到基氮 | Nar | 0.29% |  |
|  | 收到基硫 | Sar | 2.2% |  |
| 工业分析 | 收到基灰份 | Aar | 28.14% |  |
|  | 收到基全水份 | Mt | 10.9% |  |
|  | 空气干燥基水分 | Mad | 2.04% |  |
|  | 干燥无灰基挥发份 | Vdaf | 43.18 % |  |
| 低位发热值 | Qnet.ar | 18560KJ/kg |  |
|  | 变形温度 | DT | 1330℃ |  |
|  | 软化温度 | ST | 1450℃ |  |
|  | 流动温度 | FT | 1500℃ |  |

为了提高设备的适用性，本设计建议锅炉燃煤硫份按2.5%设计，同时提供现状燃煤煤质报告及配煤比。

#### 1.4.4 烟气其它性质(锅炉BMCR工况)

| 烟气量 | Nm3/h | 220000 |
| --- | --- | --- |
| 排烟温度 | ℃ | ≤140 |
| 烟气尘排放浓度 | g/Nm3 | ≤50 |
| 烟气中NOx排放浓度 | mg/Nm3 | ≤200 |

1.4.5 城市气候条件

石家庄市气候属温暖湿润的暖温带气候.

年平均气温:                    23.1℃

年极端最高气温                 38.1℃

年极端最低气温                 － 11℃

年平均相对湿度                 82%

年平均降水量                   1620mm

年雷暴日数                        天

日最大降水量                   357.4mm

多年平均风速                   3.4m/s

年最大风速:                    34 m/s

瞬时最大风速                   57m/s

全年主导风向                   东南风(全年75%时间)

最大积雪深度                       cm

地震烈度                       7 度

海拔高度：                     21.8～23.4 m

1.5、技术要求

1.5.1  技术性能要求

1.5.1.1布袋除尘器在业主提供的设计条件和气象、地理条件下均能达到保证除尘效率：

1.5.1.2 投标方不能以烟气调质剂作为性能的保证条件。

1.5.1.3 投标方不能以飞灰粒径分布规律作为性能保证的条件。

1.5.1.4 布袋除尘器的钢结构设计温度

1.5.1.4.1布袋除尘器的钢结构设计温度为300℃

1.5.1.4.2	当锅炉尾部燃烧时，除尘器应允许在350℃正压条件下运行30分钟而不会损坏。

1.5.1.5 设计负压     –6kPa  	瞬时    -9.8kPa

1.5.1.6 设计正压      +6kPa 	瞬时    +9.8kPa

1.5.1.7 除尘器应允许在锅炉最低稳燃(不投油助燃、且单套送引风机运行)负荷时运行正常不发生堵塞。

1.5.1.8 灰斗及排灰口的设计应保证灰尘能自由流动排出灰斗。

1.5.1.9 除尘器应按下列载荷和危险组合进行强度设计：

1.5.1.9.1 设计压力±6000Pa，瞬态压力±9800Pa

1.5.1.9.2 除尘器荷载(自重、保温层重、附属设备、存灰重等)

1.5.1.9.3地震荷载；风载和雪载；检修载荷

1.5.2 本体设备要求

1.5.2.1 布袋除尘器本体设备要求

1.5.2.1.1布袋除尘器采用分室结构。

1.5.2.1.2除尘器箱体成型后光滑平整，没有明显凹凸不平现象，内部筋板布置合理，保证箱体强度和刚性。除尘器本体设计密封、坚固。

1.5.2.1.3壁板制作要求平整，不得扭曲，对角线误差＜5mm，现场安装时，柱子和壁板的垂直度偏差＜5mm，运输中部件变形者需校正。

1.5.2.1.4布袋安装后必须严密、牢固不掉袋、拆装方便。

1.5.2.1.5 在滤袋安装前清灰系统主要部件需进行预组装试验。

1.5.2.1.6除尘器袋笼采用低碳钢流水线制作，焊接点牢固、无毛刺；竖筋数量不低于14根，表面须经过有机硅喷涂，以保证袋笼耐腐蚀性能。滤袋加工后必须光滑、无毛刺，并且有足够的强度不脱焊。

1.5.2.1.7除尘器滤袋拆装方便，密封性好，安装可靠性高，滤袋合理裁剪，尽量减少拼缝。

1.5.2.1.8滤袋为圆式外滤式，尺寸为φ130 mm，滤布采用防水、防油、防腐、防糊袋、抗氧化，耐高温190℃以上的材料。

1.5.2.1.9布袋采用低压脉冲清灰，清灰压力在0.25～0.50Mpa；清灰阀门保证使用100万次；

1.5.2.1.10花板厚度≥δ6，采用激光加工，符合有关技术要求，花板和袋笼连接处光滑不划伤滤袋；花板的安装符合有关技术标准，安装后整体平面度≤5mm。

1.5.2.1.11气包采用大口径无缝钢管进行加工，加工按压力容器要求加工。

1.5.2.1.12每台除尘器的进口与布袋区之间配备气流均布装置，以便烟气均匀地流过布袋。

1.5.2.1.13进、出口烟箱上分别设有双层、快开的联锁门，以便烟箱内部的检修和维护。

1.5.2.1.14壳体密封、防雨、壳体设计尽量避免死角或灰尘积聚区，且顶部不积水。壳体的设计采用刚性框架结构，没有内部支撑，以避免支撑件积灰和保证烟气顺利流进口动。

1.5.2.1.15在除尘器顶部、净气室设有检修孔，以便对滤袋等内部件进行检修。投标方提供快开、双层铰接的人孔门，每个门都采用隔热的双层设计并带有一个铰接的、坚固的外层门。

1.5.2	灰斗

1.5.2.1 每台除尘器共6个灰斗，每只灰斗设一个排灰口，并配DN200手动蝶阀（配套反法兰）和方圆节。每个灰斗设计时应满足灰斗高料位及仓泵吊挂在灰斗的荷载。

1.5.2.2 为了避免烟气短路，灰斗内应装有阻流板，阻流板的安装应有防止变形、脱落的装置及设计，它的下部尽量距排灰口远些，灰斗斜壁与水平面的夹角应不小于60℃。相邻壁交角的内侧，应作成圆弧型，圆角半径为200mm，（小灰斗圆弧板为304材质）以保证灰尘自由流动。相邻壁交角的内侧顶部、中部、下部设计合理的压缩空气吹扫口，防止蓬灰，并保证吹扫口灰不倒流，吹扫口直径不低于DN50mm。

1.5.2.3 灰斗应有良好的保温措施，灰斗的加热采用电加热方式（采用管式电加热器），

使其加热负荷保持灰斗壁温不低于120℃，且要高于烟气露点温度5～10℃，使灰斗不

结露。电加热器应采用恒温自控装置，以保持电加热器安全、稳定运行。

1.5.2.4 每只灰斗应有一个密封性能好的事故排灰孔并便于放灰、捅灰及操作。

1.5.2.5 灰斗应设有防止灰斗内灰流粘结或结拱的设施。每只灰斗设矩形双制式人孔门一个。矩形人孔门至少为450mm×600mm。

1.5.2.6 灰斗应设有高料位报警，以满足干除灰装置安全运行的要求。料位计提供一组灰位信号，供给除灰控制系统。料位指示器采用国内最先进的可靠的射频导钠料位计，每个灰斗装一组高料位计。

1.5.2.7 灰斗标高要满足设置干除灰系统的条件。除尘器灰斗筋板设计应考虑除灰系统的气锁阀、输送管道的悬吊以及仓泵重量。

1.5.2.8灰斗中气化板和料位计的布置和设计要考虑招标方干除灰系统要求。

1.5.2.9灰斗应设有仓壁振打装置（共6个）。

1.5.3 预涂灰装置和旁路系统

1.5.3.1在除尘器的进口烟道上设置预涂灰接口，在新滤袋使用前和停炉开机前，通过引风机烟道，对滤袋的表面预涂防护涂层，有效防止锅炉燃油过程的油气黏糊滤袋。

1.5.4 保温材料和护板：

1.5.4.1 投标方进行全部保温设计，包括保温材料、外护板和连接的金属件的设计。（设计要求保温层外表面温度不超过50℃。金属护板采用薄板压型板。）

1.5.4.2  保温材料、外护板和连接的金属件由招标方自备，且招标方自己安装。（除尘器顶盖处保温投标方负责安装，外顶盖使用防滑板，厚度为4mm,可以行走，并承担检修重量要求。双面四遍油漆防腐。外顶盖可以行走。外顶盖带有一定角度顺水坡能够满足落水要求。设计充分考虑户外设备的特点要求。）

1.5.5 钢结构及平台扶梯要求

1.5.5.1 钢结构件应符合《钢结构设计规范》（GBJ17-98）要求。

1.5.5.2 除尘器钢结构应能承受下列载荷：

（1）除尘器荷载(自重、保温层重、附属设备、存灰重等)

（2）地震荷载

（3）风载

（4）雪载

（5）检修载荷

（6）设计正、负压

1.5.5.3  除尘器支承结构应是自撑式的，能把所有垂直和水平负荷转移到柱子基础上，

任何水平荷载都不能转移到别的结构上。

1.5.5.4  除尘器壳体壁厚度5 mm。

1.5.5.5钢结构的设计应简化现场安装步骤，尽量减少现场焊接。

1.5.5.6 平台、梯子的布置要方便运行中巡回检查和检修时吊装构件的需要，凡有门孔处均应有操作维护平台，必要的地方应有防雨盖。平台采用刚性良好的热镀锌防滑钢格栅板平台，该栅格板应是封闭端型的。步道宽度不小于１m，平台及步道之间的净高尺寸应大于２m。所有平台、扶梯的栏杆高度应为1200mm、护板不低于100mm。扶梯宽为800mm，踏步采用防滑钢格栅板，间距不大于200mm。所有踏步、扶梯、栏杆、护板均需采用镀锌。

1.5.6	 油漆

1.5.6.1投标方提供除尘器供货范围的油漆设计与供货，设备所有非保温部件的金属表面均应在出厂前进行净化（喷丸或喷砂）和油漆（均匀喷漆）。现场制作安装部分可采用人工刺轮除锈和喷漆。

1.5.6.2除尘器的钢结构包括本体、灰斗、及内、外顶盖均应采用耐日晒、雨淋、锈蚀的优质油漆（考虑盐雾腐蚀）。对于除尘器本体、钢结构、灰斗及内、外顶盖出厂前由投标方涂装两层防锈漆和一层面漆（第二道面漆有投标方安装完毕后现场涂刷）；对于电气设备涂装两层防锈漆及三层面漆。

1.5.7 电气设备要求

1.5.7.1招标方将提供二路分开的独立电源到除尘器的控制柜，供除尘器使用，其中一回运行，一回备用。

1.5.7.2电源为交流380/220V、三相四线制、50Hz。当电源电压、频率在下列范围内变化时，所有电气设备和控制系统应能正常工作：交流电源±10％Ue、频率 (2％50Hz长期；当电压在-22.5％Ue、时间不超过一分钟时，不应造成设备事故。  投标方应向招标方提供除尘器正常额定工作条件下的额定计算负荷容量。投标方设备所需的直流电源或其他交流电源由投标方通过招标方提供的交流电源自行解决。

1.5.7.3 电源可允许的最大不平衡负荷为5kVA。投标方在产品电路上应尽量使电源的三相负荷保持平衡。

1.5.7.4 招标方的配电中心(动力中心)不包括对投标方设备的控制。振打装置、加热设备、脉冲阀、提升（旁路）阀、除尘器本体检修及照明等投标方提供的电气设备一、二次由投标方负责。

1.5.7.5 电缆及其通道

1.5.7.5.1除尘器怕干扰的控制电缆，投标方应提供由工艺要求需要的特殊电缆技术条件，投标方应提供抗干扰的屏蔽电缆并随配套的电气设备一起供货。如对此种电缆在工程敷设中有特殊要求应向招标方明确提供。投标方应提供设备之间专用接地要求的电缆，并随设备配套供货。

1.5.7.5.2 投标方在除尘器本体设计时应考虑投标方电缆敷设的电缆通道和必要的敷设条件。

1.5.7.5.3 投标方的电气设备或除尘器本体在接地方面有何要求应向招标方明确提出并在需要接地的设备上留出接地用的连接端子，除尘器本体接地由投标方设计，并提出对招标方的要求及与主接地网的接口资料。除尘器本体地网的材料及施工由招标方负责。

1.5.7.5.4 除尘器控制柜以下的电缆、桥架设计由投标方完成设计并供货（控制柜至本体的动力电缆由投标方供货），本体桥架应采用热镀锌桥架。

1.5.7.5.5 除尘器控制柜刀闸上口电源及电缆沟由招标方负责。

1.5.7.5.6 对于电缆应设置电缆防火与阻止延燃设施，防止电缆着火。

1.5.7.6 电机(总的要求)

1.5.7.6.1 投标方在除尘器上所采用的电机均应符合国家标准。

1.5.7.6.2 电机上的接线盒应是防雨式的。外壳的防护等级不得低于IP54。

1.5.7.6.3 投标方所选用的电机型式必须与它所驱动的设备、运行条件、使用环境和维修要求相适应。

1.5.7.6.4 在没有征得招标方同意的情况下，电机的堵转电流不要超过额定电流的6.5倍，设备的阻力矩不应超过电机的转矩，对于阀门和挡板电机，其堵转电流不应超过电机额定电流的8倍。

1.5.7.6.5 设备应使阀门和挡板在极不均衡的压力下既可电动操作，也可手动操作。其机械部分的设计应能在手动操作后自动回复到电动操作。手动操作的机械部分和电机传动应设计成如在使用手动操作时开动电机，既不会使操作者具有危险性，又不会损坏设备。

1.5.7.6.6 电机应全电压起动并应能承受相应的热应力和机械应力。

1.5.7.6.7  对于驱动阀门或挡板的电机,其设计与安装要能适应(或避免)由于阀门或挡板产生的高温而带来的影响。

1.5.7.6.8 对于阀门或挡板其电机应有等于或大于起动时间的允许堵转时间，端电压在80％Ue时电机应能起动并加速所传动的设备。

1.5.7.6.9 所有露天布置的电机、减速机均配备防雨罩。

1.5.8 本体照明及检修配电设计

1.5.6.1 投标方应负责本体照明及电袋除尘器灰斗照明和检修配电设计及供货，灯具应采用三防灯，光源采用金卤灯。应满足DLGJ56-95《火力发电厂和变电所照明设计技术规定》的要求。

1.5.8.2 在人孔门平台和除尘器顶部应设置检修电源箱。检修电源箱内设有380V、220V、36V等级检修电源，36V容量3～4kW。电源进线要用母排引接，母排满足50mm2以上截面的导线相接。

1.5.8.3  照明总电源端子箱设置1个在本台电除尘器中间平台，分照明箱设在除尘器灰斗处。

1.5.9仪表和控制要求

1.5.9.1 控制柜

1.5.9.1 投标方提供的整流变压器、振打装置、加热装置、脉冲阀等所需的控制柜应能防尘、防水、防小动物进入柜内。如属就地安装，其防护等级不得低于IP54。

1.5.9.2 控制柜的表面应平整和光滑，从外面看不出明显的焊接迹象及铆钉或螺钉的端

头，凡是钢结构必须在油漆前进行表面防锈处理和涂防锈底漆。

1.5.9.3 柜体用钢板厚度按国标设计。

1.5.9.4 控制柜设计电缆入口处，应留有25％的备用空间，以备以后电缆增加或线路改

变。

1.5.9.5 柜中连接电缆用的端子排亦应留有20％的备用量。

1.5.9.6 投标方应提供柜的内部照明，每块柜至少一盏灯，且在门内设置开关。应用门的开闭来自动控制灯的亮灭。

1.5.9.7 当柜内散出的热量超过部件允许温度时，投标方应采用机械通风措施，其控制开关应具有启动--停止--自动的选择功能。柜的底部附近应留有足够大小的、有网和过滤器的孔。

1.5.9.8 高低压控制柜要求颜色一致，符合国标、部标，外形统一。控制柜（包括高、

低压）进线方式为屏顶（柜底）母线进线，招标方负责将电源线敷设到柜顶（柜底）母线，招标方提供母排（主母排）材料、母线夹及型号，控制柜颜色由招标方提供色标。

1.5.9.9 高压控制柜外形尺寸为：设计资料提供低压控制柜外形尺寸为：设计资料提供。

1.5.9.10 控制柜内元件选择应满足短路电流50kA的动热稳定要求，并设置盘内主母线

而且考虑外接电源条件

1.5.10 控制线路要求

1.5.10.1 控制导线应用具有足够载流能力的铜线。导线上应没有损伤或施工时工具留下的痕迹。

1.5.10.2 电流互感器和断路器的跳闸回路导线截面不应小于2.5mm，导线应为铜导线。

1.5.10.3 所有需要向外引出的设备，投标方应提供端子排，且每个引出线的端子只应连接一根外部导线，而投标方内部线路与端子排的连接也是每个端子为一根，最多为二根。端子排最好为竖直安装。

1.5.10.4电气控制线路中受干扰影响正常工作的回路应设置电磁屏蔽。

1.5.10.5 联锁系统

除尘器本体上的所有检修门、人孔门均应与电源系统有可靠的联锁手段，并在控制室内配有安全联锁箱，其中联锁箱钥匙要有对应编号。

1.5.10.6 显示和报警

烟气温度显示和报警；

阀工作状态显示；

清灰状态显示；

压差显示和报警 ；

动力或控制电源消失报警；

自动电压调整器故障报警；

单个或整组振打装置故障报警；

单个或整组加热器故障；

灰斗灰位在高灰位以上报警；

其他招标方认为必要的信号；

此外，投标方尚应提供不少于10％的数量以作备用。

1.5.10.7 控制方式

a) 采用就地、远传设备显示，控制室控制。应该实现下位机、PLC、现场手动控制。

b) 配电柜、 低压电源及设备加热、振打装置、脉冲阀控制系统安装在就地控制室。

C) 布袋脉冲清灰控制采用手动和自动两种方式，可相互转换。自动控制采用压差(定阻)和定时控制方式，可相互转换。压差检测点分别设置在除尘器的进出口总管处。当达到设定的压差值时或时间周期时，除尘器各室依次进行脉冲喷吹清灰，清灰程序的执行由主控柜（PLC）自动控制。

定时控制：选择开关选定“自动”“定时”位置，系统满足定时控制清灰工序。

定阻控制：选择开关选定“自动”“定阻”位置，当除尘器差压达到设定值时，开始清灰工序，依次完成所有滤袋的清灰工作。清灰工序在完成一个周期后停止，直到除尘器阻力超过设定值，开始又一次清灰工序。

1.5.10.8  提供与其它控制系统的接口

1.5.10.9 投标方控制柜发运前应作模拟工况下的动作试验。

1.5.10.10 过负荷保护应为手动复归式。

1.6技术参数

| 序号 | 项 目 | 单位 | 投标方提供的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器型号 |  |  |
| 2 | 正常处理烟气量 | m3/h |  |
| 3 | 设计效率 保证效率 | ％ ％ |  |
| 4 | 本体总阻力 | Pa | ≤ |
| 5 | 本体总漏风率 | ％ | ≤ |
| 6 | 除尘器允许入口烟气温度 | ℃ |  |
| 7 | 仓室数 | 个 |  |
| 8 | 滤袋数量 | 只 |  |
| 9 | 过滤面积 | 只 |  |
| 10 | 滤袋规格 | mm |  |
| 11 | 滤袋材质 |  |  |
| 12 | 滤袋滤料厚度 | mm |  |
| 13 | 滤袋滤料单位重量 | g |  |
| 14 | 滤袋瞬时最高工作温度 | ℃ |  |
| 15 | 正常除尘器气布比 | m/min |  |
| 16 | 脉冲阀规格 |  |  |
| 17 | 脉冲阀数量 |  |  |
| 18 | 喷吹压力 | MPa |  |
| 19 | 耗气量 | m3/min |  |
| 20 | 噪声 | dB | 小于85（1米处） |
| 21 | 除尘器总图（平、断面图） | m×m×m |  |
| 22 | 封头出口/入口法兰尺寸 | m×m |  |
| 23 | 每台电除尘器灰斗数量/每个灰斗容积 | 个/m3 |  |
| 24 | 钢支架柱顶标高 | m |  |
| 25 | 壳体设计压力 | KPa |  |
| 26 | 除尘器对接地电阻及接地方式的要求 |  |  |

# 2.设备供货范围

2.1、除尘器本体（前自进口烟箱法兰，后至出口烟箱法兰，上至除尘器内、外顶盖，下至灰斗下阀门法兰，+0.0m标高以上钢支架）；即除尘器支座底平面标高以上（包含地脚预埋件）的全套机械设备、电气设备和控制系统、附属设备、钢支架、楼梯平台、照明及备品备件、专用工具等由投标方设计并供货。（保温参照前面条款）。

2.2、布袋除尘器成套范围内的附属设备

2.2．1 灰斗辅助设备及配件

2.2.1.1 灰斗管式加热器，带电源、控制

2.2.1.2 气化板及灰斗仓壁振打装置

2.2.1.3 料位计及高料位信号，型式：射频导钠型   带电源、控制

2.2.1.4 灰斗人孔门

2.2.1.5 灰斗压缩空气吹扫预留口

2.2.2 钢支架

2.2.3 外顶棚、平台、走道、走梯、扶手、踢脚板以及这些部位所需的支撑结构。

2.2.4 储气罐进口法兰开始至设备本体所有压缩空气系统。

2.2.5 除尘器范围内的所有管道及其附件（包括汽、水、油、空气、热风管、提升阀、旁路阀等）。

2.2.6 仓泵间土建密封由招标方负责。

2.3、连接件

2.3.1	管道的连接件

2.3.2 进、出口法兰及反法兰（含紧固件）

2.3.3 灰斗下法兰（含手动蝶阀及方圆节）

2.3.4 除尘器与土建柱连接的所有附件

2.3.5 全部密封垫片、螺栓、螺母、铆钉等应比现场安装时实际数多5％。

2.4.投标方负责布袋除尘器的电气设备：低压控制柜的供货（但不限于）

2.4.1	振打装置及其相应的低压控制柜（ 1 面共用）、端子箱；

2.4.2加热器装置及相应的低压控制柜（1 面共用）、端子箱；

2.4.3	灰斗电气低压控制柜（ 1 面共用）、端子箱；

2.4.4	布袋用低压控制柜1面；

2.4.5	照明装置，除尘器本体的照明灯具及照明箱，本体检修箱；

2.4.6	布袋除尘器采用除尘控制室内就地控制就地显示。

2.4.7	脉冲阀端子箱、压力变送器、差压变送器

2.5、布袋除尘器控制柜以下的电缆、桥架设计由投标方完成设计并供货（控制柜至本体的动力电缆由招标方供货），本体桥架应采用热镀锌桥架。本体以外的桥架及电缆沟由招标方负责。控制柜以上进线供货及施工由招标方负责。

2.6、由投标方进行保温设计。保温设计用瓦楞型1mm外护铝薄板、保温的项目包括除尘器本体(包括喇叭口)、灰斗及恒温箱，并提出保温材料清单，内外顶之间的保温材料由投标方提供，用于其它部位保温的金属护板、保温材料均招标方自理(紧固件及勾钉由投标方提供）。

2.7、备品备件及专用工具

投标方应提供至少满足一个大修期的备品备件和必要的事故备件，并提供一份备品备件明细表，主要内容如下：

2.7.1 所有的法兰连接件；

2.7.2	振打装置的易损件及其控制元件；

2.7.3	灰斗振动、气化装置易损件；

2.7.4	绝缘子、轴套、轴填料；

2.7.5	自动电压调整器及其仪表；

2.7.6加热器、过滤器；

2.7.7电动控制中心元件、继电器断路器、电机综合控制器；

2.7.8 滤袋、袋笼及脉冲阀。

2.8、投标方应提供安装、运行、检修全部非常规和非标准的专用工具，并应交付业主专用工具清单及使用说明书。

2.9、供货范围设备清单见下表（每台）

表1: 本体设备清单（单台）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 壳体 |  | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 进口烟箱及均布板 |  | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 振打装置(含电机) |  | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 平台、扶梯 |  | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 灰斗 |  | 只 |  |  |  |  |
| 6 | 灰斗加热器 |  | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 料位计 |  | 只 |  |  |  |  |
| 8 | 内外顶之间保温材料 勾钉及紧固件 |  | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 钢支柱及地脚螺栓 |  | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 单轨吊机 |  | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 滤袋 |  | 只 |  |  |  |  |
| 12 | 袋笼 |  | 只 |  |  |  |  |
| 13 | 防磨套 |  | 只 |  |  |  |  |
| 14 | 花板组件 |  | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 脉冲阀 |  | 只 |  |  |  |  |
| 16 | 储气罐及精密过滤系统 |  | 套 |  |  |  |  |
| 17 | 喷吹气包系统 |  | 套 |  |  |  |  |
| 18 | 预喷涂系统 |  | 套 |  |  |  |  |
| 19 | 本体改造结构件 |  | 套 |  |  |  |  |
| 20 | 电缆及桥架 |  | 套 |  |  |  |  |
| 21 | 照明装置 |  | 套 |  |  |  |  |
| 22 | 其它所需部件 |  | 套 |  |  |  |  |

表2:  电控设备清单（每台）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压控制柜 |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 电源进线柜 |  | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 振打操作端子箱 |  | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 电加热端子箱 |  | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 检修箱 |  | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 安全联锁箱 |  | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 照明箱 |  | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 测温传感器 |  | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 柜顶母排 |  | 套 |  |  |  |  |
| 10 | 布袋除尘低压控制柜 |  | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 脉冲阀端子箱 |  | 只 |  |  |  |  |

表3: 专用工具清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4: 备品备件清单

表4.1 本体备品备件清单（每台）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰斗电加热 |  | 件 |  |  |  |  |
| 2 | 滤袋 |  | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 袋笼 |  | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 防磨套 |  | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 脉冲阀 |  | 只 |  |  |  |  |
| 6 | 电磁阀阀片 |  | 只 |  |  |  |  |

表4.2 电气备品备件清单（每台）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主回路熔断器 |  | 只 |  |  |  |  |
| 2 | 控制回路熔断器 |  | 只 |  |  |  |  |
| 3 | 圆筒形帽熔断器芯 |  | 只 |  |  |  |  |
| 4 | 电机驱动保护控制器 |  | 只 |  |  |  |  |
| 5 | 电加热驱动保护控制器 |  | 只 |  |  |  |  |
| 6 | 熔断器式隔离开关 |  | 只 |  |  |  |  |
| 7 | 快速熔芯 |  | 只 |  |  |  |  |

3.投标方在产品设计、制造应遵照的规范和标准（但不限于）

燃煤电厂除尘器技术条件  DL/T514--93

电气装置安装工程施工及验收规范  GBJ232--82

钢结构设计规范  GBJ17--88

建筑钢结构荷载规范  GBJ9--87

建筑抗震设计规范  GBJ11-89

固定式钢斜梯  GB4053.2--83

固定式工业钢平台  GB4053.4--83

火力发电厂热力设备和管道保温油漆设计技术规定  SDGJ59--84

工业企业噪声控制设计规范  GBJ97--85

焊接接头的基本型式与尺寸  GB985--986--88

普通碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带  GB1153--89

普通碳素结构钢低合金结构钢热轧厚钢板技术条件  GB3274--83

优质碳素结构钢钢号和一般技术条件  GB699--88

碳素结构钢  GB700--88

发电厂、变电所电缆选择与敷设设计规程  SDJ26--89

监测方法

工业设备抗震鉴定标准

火电厂大气污染物排放标准 GB13223—2011）

环境空气质量标准  GB3095—1996

工业企业厂界噪声标准GB12348-90及工业企业噪音卫生标准(试行)

袋式除尘器安装要求及验收规范 JB/T8471

袋式除尘器用滤料及滤袋技术条件GB12625

袋式除尘器性能测试方法GB12138

注：以上所列标准如有新标准应按最新标准执行。

4.质量保证及技术售后期限

4.1、产品质量保证

（1）保证振打系统磨损率、损坏率、掉锤率十年以上的使用寿命。

（2）保证滤袋可以连续使用三年以上。

（3）保证脉冲阀可以连续100万次以上。

（4）保证正常运行时灰斗不堵灰，卸灰正常。

（5）保证除尘器除尘效率≥99.99%。

（6）保证设备整机(不包括易损件)使用寿命不小于30年，设备质保期一年。

（7）噪声控制：振打器及灰斗振动器运行时的最大噪音在1.0m处不应超过85分贝。

（8）袋除尘器出口允许排放浓度（每标准干烟气）：≤20mg/Nm3

（10）本体漏风率：≤2％

（11）袋除尘器本体阻力：≤1200Pa

（12）气流分布的均方根；δ≤0.2

4.2  设备性能保证

4.2.1	投标方提供的设备应符合第1、2、3、4章的要求。

4.2.2 投标方应提供下列设备质量证明书：

4.2.2.1产品合格证（包括主要外购件）

4.2.2.2制造、检验记录

#### 4.2.2.3	材料合格证

#### 4.2.2.4	气流分布均匀性试验报告

#### 4.2.2.5	振打试验报告

#### 4.2.2.6	性能试验报告；

4.2.2.7 电气设备试验报告。

4.2.2.8 布袋滤料、脉冲阀的试验报告

4.2.3	 必须保证焊接质量

4.3、技术及售后服务

（1）按招标方要求及时提供与除尘器配套设备的接口技术材料。

（2）接到招标方反馈的质量问题信息后，24小时内作出答复或派人员到达现场服务，做到用户不满意，服务不停止。

（3）随时满足招标方备品备件的需求，在保质期过后，以优质优价供应。

（4）在安装过程中，派有丰富经验的技术人员一名到现场指导，组织经验丰富的产品安装人员现场施工，派经验丰富、责任心强的施工负责人现场组织，并服从用户工程指挥部的统一指挥、调度，确保工程质量及进度。

（5）人员培训

投标方免费在设备使用现场举办培训班，有针对性的讲解设备的结构、运行原理、操作维护及常见故障处理，使招标方的操作人员现场操作实习，真正掌握使用知识，以保证设备的正常运行。

5、除尘器考核验收

5.1、设备正常运行开始招标方负责对除尘器有关性能进行测定，测试方法和验收标准按国家有关标准执行，性能考核验收时，投标方应作为正式代表，商讨并监督试验的实施。

5.2、性能考核验收时间：投标方参与电除尘器试运行168小时后（配合机组整体168小时试运行同步进行），进行设备性能考核试验，在考核试验之前投标方有权对设备进行调整（所发生费用均由投标方负责）；如因招标方原因不能及时对除尘器有关性能进行测定，则当除尘器运行1500小时，招标方还没有通知投标方作最终性能考核试验，则该设备作验收合格处理。

5.3、除尘器考核验收项目：

（1） 袋除尘器漏风率：≤2％

（2） 袋除尘器效率：≥99.99%（校核煤种下）

（3） 本体阻力：≤1200pa

#### （4） 出口含尘量：（每标准干烟气）：≤ 20mg/Nm3

#### （5） 进口气流分布系数：δ≤0.2

（6） 外保温：50℃以下

以上指标应符合本协议技术要求条款的规定。

上述各项指标测试合格，双方填写验收单。

5.4、试验要求

5.4.1试验测点的部位按所设计的烟道布置图，供、需双方应就测点位置、数目达成协议。

5.4.2效率试验方法：网格式抽气式等速取样方法。

5.4.3除尘器运行条件：试验中除尘器运行条件必须满足本技术规范设计条件和环境条件。

5.4.4需要测定参数：

a) 进出口烟气体积流量；

b) 进出口烟气流速；

c) 进出口烟气温度；

d) 进出口烟气压力和压力降；

e) 进出口烟气含尘量；

f) 所需要的锅炉运行数据；

g) 所需要的除尘器运行数据包括动力消耗；

h) 进出口烟气分析

#### 4.5试验的初始条件

a) 运行条件符合设计规定并符合投标方的操作方法和说明书；

b) 供、需双方均需到现场。

4.6在性能试验结束以前，除正常的运行调整外，不允许有任何人为的调整。

5.5、试验

5.5.1第一次性能试验

a) 在除尘器调试合格投入运行1500h以内，投标方在调试完成，认为试验条件具备，通知招标方进行第一次性能试验。

b) 第一次性能试验中发现的性能缺陷列入记录，由投标方负责修复，由于设计、材料、制造缺陷则由投标方负责全部费用，属于现场安装缺陷由投标方安装单位支付。

c) 在招标方允许的时间内，仍不能达到保证值，若属投标方的原因则按商务条款执行。

5.5. 2第二次性能试验

在第一次性能试验后10个月进行第二次性能试验，并列入记录。

5.6、缺陷

5.6.1缺陷种类

a) 设计缺陷：由于设计错误不能达到性能保证；

b) 材料缺陷：材料使用错误或材料缺陷造成性能不良、损坏、达不到设计寿命；

c) 制造缺陷：由于制造、安装不良达不到设计性能。

5.6.2缺陷评定

所有设计、材料、制造的缺陷可分为一类缺陷和二类缺陷。

a) 在性能试验期间，设备达不到性能保证值；

| 参 数 | 单 位 | 一类缺陷 | 二类缺陷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效 率 | ％ | -0.5 | -0.3 |
| 阻 力 | Pa | +50 | +30 |
| 漏 风 率 | ％ | +2 | +1 |

b) 在保证期内由于设备原因引起烟气量被迫减少或被迫停炉属一类缺陷；

c) 不属于上述缺陷的所有设计、材料、制造缺陷属二类缺陷。

d)设备运行第二次性能试验合格后招标方支付投标方10%质保金，第二次性能试验不合格由投标方负责免费检修处理直至合格。

6、包装，装卸，运输与储存，安装：

6.1  设备应适合于运输，除大型结构外所有拆散件均用板条箱或其他包装箱包装并标上相应的符号后再发运。

6.2  机件应防止在运输过程中变形，在装运时必须按照宽度方向垂直于地面用专用包装箱，避免弯曲和扭曲。

6.3  在装运前应经彻底检查，切实无误后装箱并做好防震措施。

6.4  所有孔、管接头以及法兰、螺纹和末端焊接的连接件，都应有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏腐蚀和掉进其他物件的现象发生。

6.5  设备包装前应涂有防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

6.6  凡电气电子设备必须严格包装，以确保不致在运输和保管期间损坏，并防止受潮和浸水。

6.7货到后除尘器本体、灰斗、钢结构按所报重量进行过磅，厚度、材质及是否带有与本设备系统无关的异物杂质。如有一项不合格，将按合同的有关规定进行处罚。

6.8本次安装为供货方负责安装，供货方可根据现场安装要求进行发货和安装。所到货物由供货单位的安装队卸货，甲方派人员参加清点。但总的供货安装期限不得超出合同要求。安装工期 45 天以内。

6.9安装要求要符合国家相关除尘安装、制造标准。

6.10本次安装、调试过程中所发生的一切人身、设备、物资、管理等意外、伤亡、事故全部由投标方及安装方负责，与招标方无任何责任和义务。

# 7．技术资料和交付进度

7.1	一般要求

7.1.1投标方提供的资料应使用国家法定单位即国际单位制，语言为中文。其中提供的图纸须同时提供AUTOCAD电子版图纸。

7.1.2	资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

7.1.3	投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签定后1个月内给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标方确认。

7.1.4	投标方提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段，设备监造检验、施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标方须满足以上四个方面的具体要求。

7.1.5	对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。本期工程为多台设备构成，后续设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。即按招标方要求提供技术资料。

7.1.6  投标方在合同签订后10天内供应六套完整的技术资料供施工图设计需要（提供设备外形图、烟道接口图、电器配置表（包括用电负荷、电器柜外形尺寸、接线图）电气布置图、基础载荷图等）；同时提供以闪存（U盘）为存储介质的电子版技术文件二套（设计单位和业主各一套）。设备供货前二个月供应六套满足安装调试需要；随机资料每台除尘4套，外加一套CAD制图的光盘。即；（所有配套辅机合格证，质量验收文件，使用维护说明书、维修图纸资料4份）。

7.2	资料提交的基本要求

7.2.1	配合工程设计的资料与图纸

投标方在技术规范签定后，10天内提供满足工程设计的下列资料和图纸(具体清单由投标方细化，招标方确认）

7.2.2.1 交换资料阶段投标方应提供的参数、图纸和资料

7.2.2.1.1	交换资料阶段应提供的参数

| 序号 | 项 目 | 单位 | 投标方提供的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰斗加热耗能： 每台灰斗耗功率 每台除尘器耗功率 |  |  |
| 2 | 保温 保温层的总表面积(含灰斗、烟箱) 保温层和保护层的材料、厚度、涂敷方法和要求 材料型号和保温材料特性 |  |  |
| 3 | 每台除尘器灰斗电加热器控制盘（台)的数量、型式 |  |  |
| 4 | 每台除尘器灰斗电加热器控制盘（台)的外型尺寸 |  |  |
| 5 | 就地端子箱的数量、型式、外型尺寸及安装要求 |  |  |
| 6 | 上述各控制盘(台)的发热量及对通风和安装环境的要求 |  |  |
| 7 | 每台除尘器详细的用电负荷表 |  |  |
| 8 | 其他需要供电的负荷数量，有关技术参数 |  |  |
| 9 | 除尘器对接地电阻及接地方式的要求 |  |  |

7.2.2.1.2  交换资料阶段，投标方应提供的图纸和资料

| 序号 | 图纸资料内容 |
| --- | --- |
| 1 | 除尘器外型及接口图 |
| 2 | 除尘器荷载图、热膨胀量及推力图 |
| 3 | 附属管道系统及接口图 |
| 4 | 入口气流分布模拟试验报告 |
| 5 | 除尘器电气原理接线图 |
| 6 | 除尘器电气设备布置图 |
| 7 | 安全联锁原理及使用说明 |
| 8 | 电负荷清单（应按不同工况分别开列） |
| 9 | 除尘器本体上电缆通道、电缆支架生根点布置图 |
| 10 | 除尘器本体上电缆通道与外部接口图 |
| 11 | 电缆清册 |

7.2.2.1.3  双方按招标方所提供的烟道布置图就测点位置，数量达成协议并反映到招标方烟道设计图纸上。

7.2.2.1.4投标方提供的除尘器支承载荷，应为设计值。

7.2.2.2	随工程进度投标方提供给运行单位的资料和图纸

7.2.2.2.1随工程进度提供运行单位的资料

| 序号 | 项 目 | 单位 | 投标方提供的内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 滤袋、袋笼、电磁阀数量、外型尺寸及安装要求 |  |  |
| 二 | 净气室、喷吹装置外型尺寸及安装要求 |  |  |
| 三 | 除尘器对接地电阻值及接地方式的要求 |  |  |

7.2.2.2.2施工结束后应提供给运行单位的图纸

| 序号 | 图 纸 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 除尘器安装详图及说明书 |
| 2 | 除尘器维修说明书 |
| 3 | 所有备件和辅助设备的外型图 |
| 4 | 除尘器电气原理接线图 |
| 5 | 除尘器电气设备装置图 |
| 6 | 安全联锁原理图及使用说明 |
| 7 | 除尘器本体的电缆通道，电缆支架生根点布置图 |
| 8 | 专用工具清单 |
| 9 | 备件清单 |
| 10 | 装运方式和现场保管说明书 |

7.2.3  设备监造检查所需要的技术资料

投标方应提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料。

7.2.4  施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（业主提供具体清单和要求，投标方细化，业主确认）。包括但不限于：

7.2.4.1  提供设备安装、运行、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

7.2.4.2  安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术资料（包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等）。

7.2.4.3  设备安装、运行、维护、检修说明书（包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等）。

7.2.4.4	投标方应提供备品配件清单和易损零件图。

7.2.5  投标方须提供的其它技术资料(业主提供具体清单和要求，投标方细化，业主确认）。包括但不限于：

7.2.5.1	检查记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

7.2.5.2	投标方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

7.2.5.3	设备和备品管理资料文件（包括设备和备品发运和装箱的详细资料，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重、超大件的明细表和外形图）。

7.2.5.4	详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸和性能试验等的证明。

7.2.5.5	气流分布试验报告

7.3	招标方应提供的技术文件内容

7.3.1	平面布置图（含控制室）。

7.3.2灰斗承受的仓泵设备重量。

# 8.设备监造（检验）和性能验收试验

8.1	概述

8.1.1	本附件用于合同执行期间对投标方所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标方所提供的设备符合本技术规范的要求。

8.1.2投标方应在本合同生效后3个月内，向招标方提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合技术规范的规定。

8.2	工厂检验

8.2.1	工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

8.2.2	检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

8.2.3投标方检验的结果要满足协议1的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标方要采取措施处理直到满足要求，同时向招标方提交不一致性报告。投标方发生重大质量问题时应将情况及时通知招标方。在没有得到招标方允许前不得擅自进入下一道工序。

8.2.4	工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

8.3	设备监造

3.1	监造依据

根据本合同和按照国电电源（2002）267号文《国家电力公司电力设备监造实施方法》的规定，以及国家最新有关规定。

3.2	监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标方和监造代表均须在见证表上履行签字手续。投标方复印3份，交监造代表1份。

8.3.3	监造内容

8.3.3.1 袋除尘器设备本体监造内容：

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 1 | 气流分布试验 | 气流分布均匀性 |  | ★ |  |  |
| 2 | 花板 | 加工尺寸 | ★ |  |  |  |
| 3 | 检验记录 | 检验单 |  |  | ★ |  |
| 4 | 材料 | 材料单 |  |  | ★ |  |
| 注：H-停工待检，W-现场见证，R-文件见证 |

8.3.3.2	袋除尘器电控监造内容：

| 序号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 3 | 布袋低压设备 | 试验 |  | ★ |  |  |
| 注：H-停工待检，W-现场见证，R-文件见证 |

8.3.4对投标方配合监造的要求

8.3.4.1投标方有配合监造的义务，并及时提供相应资料，并不由此发生任何费用。

8.3.4.2投标方应为招标方监造代表提供下列方便：

8.3.4.2.1提前10天将设备监造项目及检验时间通知招标方及其监造代表。

8.3.4.2.2招标方监造代表有权通过投标方有关部门查(借)阅投标方与合同设备有关的标准(包括工厂标准)、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录(包括中间检验记录或称不一致性报告)。对于检验记录，如招标方认为需要复印存档，投标方应提投标方便。

8.3.4.2.3向招标方监造代表提供工作、生活方便。

8.3.4.3招标方监造代表不能按投标方通知时间及时到场，经招标方确认投标方工厂的试验工作可正常进行，试验结果有效，但是招标方监造代表有权事后了解和检查试验报告和结果。

8.3.4.4  在监造中如发现材料、设备缺陷或不符合规定的标准要求时，招标方监造代表有权提出意见，投标方应及时采取相应改进措施，以保证交货质量。无论招标方是否要求和是否知道，投标方均有义务主动及时地向招标方提供合同设备制造过程中出现的较大质量缺陷和问题，不得隐瞒。在招标方不知道的情况下投标方不得擅自处理。

8.3.4.5  无论招标方监造代表是否参加了监造与出厂检验或参加了监造与检验，并且签了监造与检验报告，均不能视为投标方按合同规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除投标方对设备质量应负的责任。

8.3.4.6  由投标方供应的所有合同设备部件出厂时，应有投标方签好的产品质量合格证书作为交货的质量证明文件。对某些主要设备还应有全套招标方监造代表签字的监造与检验记录和试验报告。

8.3.4.7  设备到达目的地后，投标方在接到业主通知后应及时赶到现场与招标方一起根据运单和装箱单组织对货物包装，外观及件数进行清点、检验。招标方应在开箱检查前10天通知投标方开箱检验，投标方应派检验人员参与现场检验工作。如投标方未按规定时间赶赴现场，招标方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方均有效，将作为招标方向投标方索赔依据。

8.4性能验收试验

8.4.1性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合协议1的要求。

8.4.2性能验收试验的地点为招标方现场。

8.4.3性能验收试验的时间：电袋除尘器的性能验收试验安排在投入运行后三个月内进行，具体试验时间由供、需双方协商确定。

8.4.4 性能验收试验由招标方主持，投标方参加。试验大纲(效率试验方法：网格式抽气式等速取样方法)由招标方提供，与投标方讨论后确定。如试验在现场进行，投标方按本协议4.7款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由投标方提供。

8.4.5 性能验收试验的内容

整个除尘器及电控系统作为性能验收试验的对象，如果能证明某个故障是由投标方设备引起，那么不管是本体还是电控部分的故障，都由投标方负责解决。

设备性能验收试验具体内容参见协议相关条款规定。

8.4.6	性能验收试验的标准和方法

参见协议有关规定及国家标准和行业标准，由投标方按具体设备要求填写。

8.4.7	性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标方提供，参加配合。投标方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

8.4.8	性能验收试验的费用

本规范4.7和投标方试验的配合等费用已在合同总价内。

8.4.9	性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以投标方为主编写，招标方审核，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方认可的权威部门协商。

# 9.技术服务和设计联络

9.1 投标方现场技术服务

9.1.1	 投标方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标方要追加人月数，但招标方无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人天数 | 派出人员构成 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 设计联络 | 7天/2人 | 本体高工 工程师 | 1+1 | 在除尘器设计前期 |
| 2 | 安装指导质量监督 | 5个月/2人 | 工程师 | 1+1 | 长驻现场1人 |
| 3 | 调试 | 15天/2人 | 工程师 | 1+1 |  |
| 4 | 气流分布调试 | 15天/4人 | 高工 | 2 |  |
|  |  |  | 工程师 | 3 |  |
| 5 | 热态运行服务 | 30天/2人 | 工程师 | 1+1 | 168小时试运行 |

91.2  投标方现场服务人员应具有下列资质：

9.1.2.1  遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

9.1.2.2  有较强的责任感和事业心，按时到位;

9.1.2.3  了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

9.1.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。投标方要向招标方提供服务人员情况表。招标方有权更换不合格的投标方现场服务人员。

9.1.3  投标方现场服务人员的职责

9.1.3.1  投标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

9.1.3.2在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题，投标方负全部责任并赔偿全部经济损失。

投标方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工 序 名 称 | 工 序 主 要 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支承 | 受载情况 |  |
| 2 | 钢立柱 | 垂直度、对角线 |  |
| 3 | 底 梁 | 平面度、对角线 |  |
| 4 | 灰 斗 | 对角线 |  |
| 5 | 壳 体 | 平面度、垂直度 |  |
| 6 | 花板组件 | 平面度、同心度 |  |
| 7 | 气流分布板 | 分布板、导流板安装位置、尺寸 |  |
| 8 | 电 气 | 接口规范 |  |

9.1.3.3  投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理，投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

9.1.3.4  投标方对其现场服务人员的一切行为及安全问题负全部责任。

9.1.3.5  投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。

9.1.3.6  投标方免费提供一次大修服务，材料招标方自理。

9.1.4  招标方的义务

招标方要配合投标方现场服务人员的工作。

9.2  培训

9.2.1 为使合同设备能正常安装和运行，投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

9.2.2   培训计划和内容由投标方在投标文件中列出

| 序号 | 培训内容 | 计划培训 人数/天数 | 培训教师构成 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |
| 1 | 袋除尘器本体结构原理 | 20人/7天 | 高工 | 2人 |
| 2 | 袋除尘器本体电控设备控制原理 | 15/5天 | 高工 | 1人 |
| 3 | 袋除尘器本体安装技术交底 | 10人/2天 | 工程师 | 2人 |
| 4 | 袋除尘器本体电气安装技术交底 | 5人/1天 | 工程师 | 1人 |
| 5 | 袋除尘器"开启、关闭规程"现场操作 | 15人/2天 | 工程师 | 2人 |
| 6 | 袋除尘器运行故障分析、判断及排除 | 10人/5天 | 工程师 | 2人 |
| 7 | 袋除尘器维护、保养及检修 | 5人×1天 | 工程师 | 1人 |

9.2.3   培训的时间、人数、地点等具体内容由投标方、招标方商定。

9.2.4   投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

9.3  设计联络

招标方根据工程实际情况，需要进行设计联络时，投标方应及给与配合。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由投标方、招标方商定。

# 10、分包与外购

投标方对除尘器的整套系统和设备（包括附属系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。除招标文件规定的部件或设备外，投标方对于分包设备和主要外购零部件至少推荐3家产品，由招标方确定短名单后进行招标。招标方有权参加分包、外购设备的招标和技术谈判，但技术上由投标方负责归口协调。

投标方要按下列表格填写分包情况表，每项设备的候选分包厂家一般不小于3家，并报各分包厂家的简要资质情况。

10.1除尘器本体部件及辅助系统设备（一台炉）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.2电控设备（一台炉）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.3程控设备（一台炉）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 11、其它要求

11.1、招标方应在合同生效后10日内向投标方提供一套定型的基础布置图、烟道尺寸图、电控室位置图，以便投标方确定除尘器支座位置尺寸、进出风口和电缆桥架。

11.2、招标方预制水泥基础时，水泥基础之预埋钢板上平面必须保持水平，允许误差3mm，各预埋钢板顶面标高误差≤5mm。

11.3、招标方负责电除尘器接地装置的设置，接地装置可单独设置，亦可与锅炉整体接地网连接，但应与烟囱接地网隔离，接地电阻应≤2Ω。

# 12、最快交货保证期

合同生效后45天制作完毕，每台施工周期为45天。

# 13方案图。

# 10.运行维护手册。

# 14.系统安装调试的施工安排（包括施工程序、施工方法选择、施工机械选用、投入的劳动力、保证质量和进度等的各项措施。）

除尘器工程进度网络图

| 日 期（天） 工程名称 | 合同生效后10天内 | 合同生效后30天内 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物资采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢支架安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 底梁安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灰斗安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壳体安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 净气室安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 走梯平台安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布袋、袋笼安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气包安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥架、电气安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布袋仪表安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气源系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气系统安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷态调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保温及油漆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：安装总工期为  45天

15  商务

技术部分

（存放在包封A中）

投标人应按照建设“技术先进、安全可靠、造价合理、资源节约、绿色和谐、”绿色火电厂的要求，参照招标文件提供的相关资料和规定的范围和假设条件，进行投标。

投标人根据招标人提供的招标技术文件，编制投标技术部分文件，结合本工程的实际情况，对下述专题进行技术经济研究。投标人可以突破现行的除了强制性规定外的规范和标准，但要在投标文件中说明理由。技术部分主要内容如下：

1．技术差异表

为表达我们投标的诚意,并为尊重招标方的真实意愿,有利于下一步工作的顺利进行,经认真研读标书,并参考火电厂除尘器招投标范本有关条款,现将投标书与招标书有差异的地方列出如下：

表1-1  技术差异表

| 序号 | 节号 | 招标书内容 | 投标书差异 |
| --- | --- | --- | --- |

2．技术服务保障

3．项目管理及质量保证措施

4．设计、安装、调试工作大纲

5．总进度计划

6．组织管理

7．工程总体验收技术方案

10．需要说明的其他事项。

12．工程主要技术经济数据

商务部分（一）

（商务材料）

（存放在包封B中）

（一）投标书

招标人：

1、根据除尘器工程的设计招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范等有关工程文件后，我方愿意承包上述工程的设计、设备供货、安装调试、保温等工作。

2、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定的工期要求完成除尘器工程的设计、设备供货、安装调试、保温等工作。

3、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，我方将受此约束。

4、我们理解你们并不一定接受最低标报价的投标或你方可能收到的任何投标书的约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人：(签字)

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：______年______月______日

（二）授权委托书

本授权委托声明：我__________ (姓名)系__________________(投标人名称)的法定代表人，现授权委托_______________(单位名称)的_______________(姓名)为我公司(院)代理人，以本公司(院)的名义参加本除尘器工程的投标活动，代理人在开标，评标、合同谈判过程中所签署的一切文件及处理与之有关的一切事务。我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托

代理人：                职务：

单位：

投标人(盖章)：

法定代表人：(签字)

代理人：(签字)

日期：    年    月    日

（三）商务差异表

为表达我们投标的诚意，并为尊重招标方的真实意愿，有利于下一步工作的顺利进行，经认真研读标书的有关条款，现将投标书与招标书有差异的地方见下表：

表2-1  商务差异表

| 序号 | 节号 | 招标书内容 | 投标书差异 |
| --- | --- | --- | --- |

（四）辅助材料表

（1）企业工商营业执照；

（2）设计、制作安装证书；

（3）投标人概况表(附表2-1)

（4）项目经理(设总)简历表(附表2-2)；

（5）拟投入主要人员和工地代表（附表2-3）基本情况表；

（6）近五年已投产的热电联产工程、供货情况(附表2-4)：

（7）正在进行的热电联产工程、施工情况  (附表2-5)

（8）近五年单机热电联产工程、施工情况获奖情况(附表2-6)；

（9）投标人技术装备表(附表2-7)

（10）用于本工程项目的主要计算机辅助设计软件一览表（附表2-8）；

（11）投标人近三年经会计事务所审计并注册会计师签字的资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表和审计报告。

（12）服务承诺函；

（13）产品、文件交付进度计划详表；

（14）需要说明的其他事项。

（五）服务承诺函

致：河北吉藁化纤有限责任公司（委托方名称）

本服务承诺函是（             受托方名称）向 河北吉藁化纤有限责任公司  真实尊重的承诺：一旦我方中标，保证按下列内容向委托方提供优质服务。

1．根据合同条款，按委托方要求在48小时内派出常驻现场的施工代表：

1.1 施工开始，派出工地施工代表；

1.2 设备安装开始后，按委托方要求的时间派出专业人员常驻现场服务；

1.3 派驻现场的总代表（现场负责人），具有施工总代表经历，有较强的组织协调能力。

1.4 派驻现场的代表，具有3年以上的现场服务经验的工程师，能够独立解决、处理现场发生的设计图纸上和施工中发生的问题。

2．按委托方要求的时间和内容，做好设备、材料和工程的所有配合工作。

3．对委托方提出的工程技术课题，积极组织力量开展专题研究工作，包括（不限于）：

3.1 参加委托方组织的专题调研工作，编制调研报告；

3.2 开展专题研究工作，并提出研究报告；

3.3 组织或参加专题研讨会，并向委托方提出建议书。

4．除按正常计划提供优质的施工外，对委托方发生困难、急需的某些图纸、资料、报告等，打破常规、采取有力措施予以支持和保证。

5．充分尊重委托方在安全、经济、方便生产等领域提出的意见，积极进行完善工作。

仅此承诺

受托方法人代表：

年　　月　　日

附表2-1  投标人概况表

投标人概况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位地址 |  |
| 开 户 行 |  | 帐 号 |  |
| 成 立 时 间 |  | 注册资金 (万元) |  |
| 联 系 人 |  | E-mail |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 职 工 概 况 | 职工总数 |  | 教授级高级工程师 |  |
|  | 高级工程师 |  | 工程师 |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |
|  | 姓 名 | 职 务 | 技术职称 | 年龄 | 专 业 |
| 投标人概况： |

附表2-2A  投标人项目经理(设总)简历表

投标人项目经理(设总)简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理 (设总)年限 |  |
| 已完成工程项目情况 |
| 项目名称 | 建设规模 | 开/竣工日期 | 担负的技术职责 | 获奖情况 |

附表2-2B  投标人现场设计总代表简历表

投标人现场施工总代表简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事现场施工总代表年限 |  |
| 已完成工程项目情况 |
| 项目名称 | 建设规模 | 开/竣工日期 | 担负的工作职责 | 获奖情况 |

附表2-3  拟投入主要施工人员（工地代表）基本情况表

拟投入主要施工人员（工地代表）基本情况表

| 名 称 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要资历、经验 及承担过的项目 | （工地服务时间、期限） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各 专 业 主 施 工 人 |  |  |  |  |  |

附表2-4  近三年已投产的工程概况

近三年已投产的工程概况

| 序号 | 工程名称 | 建设地点 | 项目法人 | 建设规模 | 投产日期 | 概要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2-5  正在进行的工程概况

正在进行的工程概况

| 序号 | 工程名称 | 建设地点 | 项目法人 | 建设规模 | 设计阶段 | 概要说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2-6  近三年获奖情况

近三年获奖情况

| 获奖项目名称 | 获奖等级 | 颁发时间 |
| --- | --- | --- |

附表2-7  投标人主要技术装备

投标人主要技术装备

| 名 称 | 规 格 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

附表2-8  用于本工程项目的主要计算机辅助设计软件一览表

用于本工程项目的主要计算机辅助设计软件一览表

| 序号 | 软件名称 | 功能说明 | 性能说明 | 使用业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

商务部分（二）

（投标报价与付款）

（存放在包封C中）

（一）报价说明

1．报价表应与投标须知、合同条件、合同协议条款、技术规范等一起使用，在编制报价时，应仔细阅读有关内容。

2．报价表中所填入的价格，应包括人工费、材料费、装备费、管理费、利润、税金以及现行政府部门收费等所有费用。投标方有关施工人员以专家名义参加招标人主持的招标会议，不应计列费用。

3．所有报价应以人民币表示。

(二)  报价表

表3-1  报价表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 设计报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |

(三) 付款方式：

签订合同后20个工作日内付合同金额的10%，设备到货验收合格后20个工作日内再付合同金额的20%，设备安装结束后付合同价款的30%，竣工试车验收审计后20个工作日内支付合同金额的30%，质保期结束后20个工作日内支付合同金额的10%（根据吉林化纤集团公司财务制度要求，付款节点前乙方需开具相应额度的17%税率的增值税发票交甲方后甲方方能付款）。

(三) 投标方认为有必要说明的事项

16其它：

- 本次招标范围为除尘器设备供货、安装、调试、验收、达标等。

- 各投标单位，锅炉招标截止时间为2015年5月23上午11：00，开标时间即为截止

时间，请各投标方带纸质技术部分（一正五副），商务部分一份，放入档案袋内。密封处加盖公章封存。电子版U盘一份（加贴公司名称）。于当日上午11：00前到吉藁公司办公楼四楼会议室，过期作废。

招标：河北吉藁化纤有限责任公司

联系人姓名：孙银喜（13931986638）、田永校（13832124488）

联系地址：石家庄藁城区市府路278号