河北吉藁化纤有限公司

布袋除尘器气力输灰系统及渣库

招

标

书

2015年7月

目  录

一 投标须知…………………………………………………………2

二	技术规范	6

三 供货范围	11

四	 设计文件、图纸和技术资料	26

五	 除灰系统控制	26

六	 设备保温及包装、装卸、运输、储存	27

七	 设备监造、检验及验收	29

八	 技术服务	31

九   合同专用条款………………………………………………..33

投标须知

一、投标邀请

日    期: 2015年7月 29日

招标编号:

河北吉藁化纤有限责任公司燃煤锅炉改造项目，就90t/h循环流化床锅炉布袋除尘器用气力输灰系统及除渣系统所需的货物和服务，以国内公开招标的方式进行采购。

- 河北吉藁化纤有限责任公司现邀请合格的投标人就下列货物及有关服务提交密封投标。

- 本包招标内容为一整套气力输灰系统及除渣系统，投标人须对包中全部内容进行投标，不得拆分，评标以系统为单位。

- 所有投标文件应于2015年7月29 日上午9:00时（北京时间）之前以密封状态（标明厂家名称、河北吉藁化纤有限责任公司气力输灰系统及除渣系统投标文件、开封处加盖单位公章）递交至开标现场。

- 兹定于2015年7月 29日上午9:30时在河北吉藁化纤有限责任公司四楼会议室公开开标。届时请投标人派代表出席开标仪式。

河北吉藁化纤有限责任公司（招标机构）

地　　址：石家庄市藁城区市府东路278号

邮　　编：052160

电　　话：0311-67164277、88042886  、88041927

传　　真：0311-88048224

电子信箱：496301308@qq.com

联 系 人： 田永校 13832124488 孙银喜 139319836638

开户名称：河北吉藁化纤有限责任公司

开户行：

账号：

二、投标资料表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 招标人：河北吉藁化纤有限责任公司 |
| 2. | 投标人须以气力输灰系统全部内容进行投标，不得拆分，否则其投标将被拒绝。评标、授标以包为单位。 |
| 3. | 投标人须以“技术需求逐条应答表（格式见附件）”逐条说明所提供货物和相关服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的正负偏离。 |
| 4. | 投标币种应为人民币 |
| 5. | 合格的投标人： （1）具有中华人民共和国独立法人资格； （2）通过ISO9000系列质量管理体系认证； （3）具有年检合格的安全生产许可证及第一、二类特种设备压力容器制造许可证； （4）注册资金达到1000万（含）以上； （5）本项目不接受联合体形式的投标。 |
| 6. | 开标时投标人须携带单位资质、实力、认证、近三年业绩（循环流化床锅炉除尘器）等有关文件。 |
| 7. | 投标保证金金额： |
| 8. | 投标有效期： 15天 |
| 9. | 投标文件：正本：1份 副本：5份 ，电子版：1份。 |
| 10. | 1.在任何时候，如果发现投标人以低于成本价的价格恶意竞争时，将导致废标。 2. 投标人需就整个系统进行响应，不完整的投标将被拒绝。 3.若投标人的报价高于项目预算，评标委员会可根据用户的支付能力，及其实际情况，拒绝该投标。 |
| 11. | 评标方法：综合评价打分法 具体评分标准详见附表。 |
| 12. | 确定中标候选人的原则为：按综合评价得分排名确定 |

三、评分标准

| 序号 | 评标因素 | 分值 | 评分因素 | 分项分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标价格 | 35 | 评标价 | 35 | 若： （最高报价－最低报价） ――――――――――――＞20% 最低报价 （投标报价－最低报价） ＝35－ ――――――――― ＊8 （最高报价－最低报价） 若： （最高报价－最低报价） ――――――――――――<=20% 最低报价 （投标报价－最低报价） ＝35－ ――――――――――＊100＊0.3 最低报价 |
| 2 | 产品性能及质量 | 40 | 产品工艺性能 | 13 | 满足招标文件要求，5分；根据优于招标文件情况，酌情加分；与招标文件要求有负偏离，酌情扣分。 |
|  |  |  | 产品质量 | 10 | 根据产品所用材质、关键件、主机等选用的生产厂家、耐磨材料强度、厚度、互换性好坏等判分 |
|  |  |  | 技术水平 | 7 | 根据采用技术优越性判分 |
|  |  |  | 可靠性、稳定性 | 6 | 评委经比较后酌情判分 |
|  |  |  | 产品寿命、经营成本 | 4 | 评委经比较后酌情判分 |
| 3 | 厂商综合实力 | 15 | 企业规模、专业技术力量 | 5 | 较好5分，一般2分，较弱0分 |
|  |  |  | 厂商信誉 | 2 | 银行信用、企业资质等 |
|  |  |  | 质量认证体系 | 2 | 获得认证2分，未获得0分 |
|  |  |  | 财务状况 | 3 | 根据财务状况酌情判分 |
|  |  |  | 业绩 | 3 | 根据业绩判分，如无业绩0分 |
| 4 | 其他 | 10 | 技术培训能力 | 2 | 投标文件中有关于投标人在其他项目中针对技术培训有明确的说明，酌情判分 |
|  |  |  | 安装调试能力 | 2 | 投标文件中有关于投标人在其他项目中针对安装指导、调试有明确的说明，酌情判分 |
|  |  |  | 备品、备件的保障 | 2 | 备品备件充足者，2分；不足者，1分；没有者，0分 |
|  |  |  | 售后服务 | 2 | 根据投标人的售后服务响应情况酌情判分 |
|  |  |  | 招标文件响应情况 | 2 | 根据是否逐条响应招标文件中《技术与规格》部分情况，投标书制作是否规范打分 |
| 5 | 总分 | 100 |  |  |  |

## 1. 技术规范

1.本规范书适用于河北吉藁化纤有限责任公司燃煤锅炉改造项目袋式除尘器气力输灰系统及除渣系统，它包括系统及其运行参数的设计、设备及其附件的选型、配套、结构、性能、制造、安装、试验、调试、试运、培训、技术服务、检修和质量保证等各方面的技术要求。

2.买方在本规定中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,投标人应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务;对中华人民共和国有关安全环保等强制性标准,必须满足其要求。

※3.卖方所提供的产品，必须是技术及工艺先进，卖方注册资金大于1000万元，在同类型锅炉应用十个电厂以上，且具有五年成功运行业绩, 必须具有国家特种设备压力容器制造许可证明。外购件供货厂，须经需方认可并提供供货清单及相关检验标准。

4.设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，卖方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。

5.如未对规范书提出偏差,将认为投标人提供的设备符合规范书和标准要求、偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中。

6.投标人执行本规范所列标准有矛盾时，按较高标准执行。

7 .技术协议签订一周内,按买方要求,投标人提出设备的设计、制造、检验、安装、调试、试运、验收和维修等标准清单给买方确认。

※8.如干灰处理仓泵及其辅助设备、附件等因设计、选型、制造质量不良而造成机组无法正常运行，卖方必须为此负全部（直接）责任。

※9.接到中标通知（书面或电话）后7天内向设计院提供关于气力输灰仓泵及渣仓系统初步设计图纸。

## 2. 概述

2.1工程

工程拟建一台90t/h循环流化床锅炉, 除灰渣系统采用灰渣分除系统。灰采用气力输送系统。锅炉布袋除尘器设六个灰斗。袋除尘器排出来的干灰采用气力输灰方式送入灰库。灰库卸灰方式采用卸干灰和调湿灰两种方式。设一座钢结构灰库和渣库。本期工程输灰渣系统设计采用压缩空气集中供应系统。

2.2气力除灰系统及除渣系统包括如下部分

2.2.1气力输灰系统（包括但不限于，投标厂家补充齐全有关设备资料）

2.2.1.1从袋除尘器灰斗出口法兰开始至灰库入口法兰为止的输送部分：包括灰斗出料阀（进口产品）、※干灰输送器（要求六组输送器同一型号）、气力输送管道（衬管或其它耐磨材质）、管路切换阀（进口产品）、管道伸缩节、管道吹堵装置（进口产品）等设备及附件；储气罐、阀门及空气管道；气力输送控制系统等。系统关键设备和部件采用进口原装产品，如:发送设备的进、出口阀；进气阀组；补气阀；重要的控制元器件。压力输送设备采用地面支撑，本体为钢结构，且严格按照刚制压力容器要求制作，并提供压力容器出场证明。

2.2.1.2灰库及其辅助设备：钢质结构内装气化板，库容500m³，灰库钢板厚度不小于10毫米，储存介质：循环流化床锅炉除尘器干灰。

两套卸灰装置：一套双轴搅拌机（加喷淋装置）；一套散装机。脉冲布袋除尘器、压力真空释放阀等。

灰库含下列设施（但不限于）：灰库带平台及钢梯、配套真空压力释放阀、检修用电动葫芦及钢架、料位计、仓顶脉冲袋式除尘器；灰库出口设手动平板闸门等。

在灰库底应设运行层，以安装卸灰的机械设备，运行层标高为5米。

灰库系统设备列表如下：投标方填写

| 序号 | 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

2.2.2除渣系统

2.2.2.1渣库

渣库装置设锥体钢结构渣库一座，，直径8米，容积为500m3。渣库钢板厚度不小于10毫米，储存介质：循环流化床锅炉底渣。

渣库含下列设施（但不限于）：渣库带平台及钢梯、配套真空压力释放阀、仓壁振打器、检修用电动葫芦及钢架、料位计、仓顶脉冲袋式除尘器；渣库出口设手动平板闸门和电动卸料阀、干渣散装机等。

在渣库底应设运行层，以安装卸渣的机械设备，运行层标高为5米。

渣库系统设备列表如下（包括但不限于，投标方补充）：

| 序号 | 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锥底钢渣库 | V=500m3 | 1台 |  |
| 2 | 脉冲布袋除尘器 |  | 1台 |  |
| 3 | 压力真空释放阀 |  | 1台 |  |
| 4 | 仓壁振打器 |  | 4台 |  |
| 5 | 手动插板阀 |  | 1台 |  |
| 6 | 电动颚式排渣阀 |  | 1台 |  |
| 7 | 散装机 |  | 1台 |  |
| 8 | 渣库设备控制柜 |  | 1套 |  |

2.2.2.2输渣皮带机

界线为自冷渣机出口到渣库，设两段耐高温皮带输送机（含电气及控制）及输送机的支撑框架，皮带机要求为密闭式变频调速。

| 序号 | 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

## 3. 原始设计资料

## 3.1自然条件

3.1.1 气侯

厂址所在地区位于河北省石家庄市藁城区。

地区气候属温暖湿润的暖温带气候.

年平均气温:                    23.1℃

年极端最高气温                 40℃

年极端最低气温                － 20℃

年平均相对湿度                 82%

年平均降水量                   1620mm

年雷暴日数                        天

日最大降水量                   357.4mm

多年平均风速                   3.4m/s

年最大风速:                    34 m/s

瞬时最大风速                   57m/s

全年主导风向                   东南风(全年75%时间)

最大积雪深度                   30cm

地震烈度                       7 度

海拔高度：                     21.8～23.4 m

供电

厂内供电额定电压：

10kV,50HZ（三相交流）

380V, 50HZ（三相交流）

220V, 50HZ（单相交流）

3.2锅炉的技术数据

3.2.1循环流化床锅炉台数：一台

3.2.2最大连续蒸发量：90t/h

3.3袋除尘器的技术数据

锅炉采用一台袋除尘器，共计二组六个灰斗,除尘效率99.934%。

袋除尘器灰斗插板门下法兰标高4.00m。

3.4锅炉的排灰量

3.4.1锅炉燃用设计、校核煤种时的排灰量在BMCR工况下为6-7t/h。

3.5尘灰化学成分（设计值仅作为参考）

| 序号 | 名 称 | 符号 | 单位 | 含量(%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硅 | SiO2 | % | 0.78 |  |  |
| 2 | 三氧化二铝 | AL2O3 | % | 0.14 |  |  |
| 3 | 三氧化二铁 | Fe2O3 | % | 1 |  |  |
| 4 | 氧化钙 | CaO | % | 51.6 |  |  |
| 5 | 氧化镁 | MgO | % | 2.02 |  |  |

3.6 灰粒度分析(暂无)

3.7 干灰密度(仅作为参考)

堆积密度：0.70～0.80 t/m3 ；（注：系统出力以0.75为基准计算）

真实密度：2.0～2.2 t/m3 ；

3.8灰堆积角：≤40°

3.9 袋除尘器灰斗出口灰温：＜200 ℃，

烟气露点温度：设计煤质 ts=54℃；校核煤质 ts=54℃。

3.10 浓相气力输送布置参数：

输送距离：约60 m。

输送高差：小于22m。由投标方与设计院进行交流，根据设计院设计灰库尺寸和管线布置再行确定。

※投标人可根据以上数据自行估算此段管线、管件等辅助设备的价格，投标人按照与设计院实际交流后的布置进行设计，此段管线的投标价格将不再进行修改。

3.11各种设备冷却水入口温度按30(C设计。

3.12布置特点

3.12.1袋除尘器的干灰输送器安装在除尘器下±0.000m的混凝土地面上。

3.12.2气力输灰系统的压缩空气由公司空压站提供。

3.13年运行小时数：7920小时。

3.5、渣的理化指标

3.5.1 比重：920㎏/m³。

3.5.2 温度：60～80℃。

## 4. 投标方设计、供货界限及接口规则

投标方应根据本规范书和合同所规定的技术要求，完成仓泵系统及渣仓的设计、选型、制造、配套、供货、试验、调试和其它服务。这些工作至少包括但不限于下列内容：

※4.1 设计范围

4.1.1袋除尘器灰斗出口法兰开始至灰库卸灰出口法兰为止的输送系统，全部由投标方负责设计。包括干灰输送器（要求六组输送器同一型号）与进出料阀等设备的选型与布置，气力输送管道、管路切换阀、管道伸缩节、管道吹堵装置的选择与布置等。设备的基础与管道支架的土建部分由招标方负责设计。

4.1.2钢质结构内装气化板灰库，库容500m³。两套卸灰装置：一套双轴搅拌机（加喷淋装置）；一套散装机。

4.1.3 投标方负责的I&C（仪表与控制）部分设计范围包括第4.1条所提及的全部工艺系统，具体内容包括：各工艺系统的检测仪表与控制设备、控制系统等。

4.1.4投标方负责电气设计及供货范围包括：电源柜、现场电气控制箱、各电机控制、保护回路，加热器控制回路、电缆敷设等相关可完成全部工艺要求的完整电气设计及供货，并在投标文件中提供相应电气图纸（包括电子版）及电气设备选型表。电气设备按富士、施耐德或ABB等选型或根据实际情况，也可推荐质量、性能更优的生产厂家供招标方选择，投标方推荐配套电气设备报价一致并由招标方最终确认。

4.1.5投标方负责提供招标方所需压缩空气量、压缩空气压力、品质等要求。

要求供方在投标书中提供该系统的系统图，提供所有设备的技术要求，供方将根据需方的要求最终完成灰库本体的设计。

投标方负责该系统所有设备、管道的施工图设计、并由设计院审核后提供所有相关提资图及施工设计图。

投标方负责该系统所有设备、管道的保温设计，材料由招标方另行采购。

4.1.6投标方负责渣仓电气设计及供货范围包括：库容500m³锥底钢渣库本体，脉冲布袋除尘器，压力真空释放阀、仓壁振打器、手动插板阀、电动颚式排渣阀、散装机、电源柜、现场电气控制箱、各电机控制、保护回路、电缆敷设等相关可完成全部工艺要求的完整电气设计及供货，并在投标文件中提供相应电气图纸（包括电子版）及电气设备选型表。电气设备按施耐德或ABB等选型或根据实际情况，也可推荐质量、性能更优的生产厂家供招标方选择，投标方推荐配套电气设备报价一致并由招标方最终确认。

## ※5.供货范围

5.1	一般要求

5.1.1 本条款规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本期工程的要求。

5.1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，投标人仍须在执行合同时免费补足。

5.1.3 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

5.1.4 提供备品备件清单。

5.1.5 提供所供设备中的外购件清单。

5.1.6 投标人应根据第7条的要求提供技术资料。

5.1.7要求投标方在投标书中提供详细的供货清册，并提供设备的单价。该清册应根据本规范书前面有关章节的技术要求和规定供货范围，并按下面所列项目的要求编制，清册中所列项目必须齐全。该清册将反映投标方所提供的飞灰处理系统的基本性能、基本配置以及系统报价和性能的关系，投标方对所提供数据的准确性和可靠性负责。

关于气力除灰仓泵中设备的名称：由于不同的制造商其气力除灰系统的配置不完全一样，设备的名称也可能与本技术规范书不同，另外本技术规范书也可能有未曾述及的设备和项目，投标方应根据自己所供系统的特点，按照技术规范书的要求在投标书中表述清楚。

5.2投标方设计范围内的设备、管道、支吊架、阀门及联接件等均为投标方供货范围。具体范围至少包括但不限于下列内容：

5.2.1气力除灰系统与袋除尘器的分界点为灰斗下法兰接口，与管道联接的法兰及法兰之间的联接件、密封件由气力输灰投标方供货。

仓泵系统仪用空气，输送空气储气罐。

干灰输送器及其进出口的控制阀、排气阀、安全阀、平衡阀、料位计、膨胀节及附件等。

5.2.2 从袋除尘器灰斗下出口法兰开始至灰库库顶卸灰装置，全部气力输灰系统中的阀门、法兰和联接件，支吊架，以及其它附件。钢质结构内装气化板灰库，库容500m³。两套卸灰装置：一套双轴搅拌机（加喷淋装置）；一套散装机。

5.2.3 提供投标方设计范围内的各种阀门、阀门联接件、阀门电（气）动执行机构、管道、管件（包括弯头、法兰、连接件）及支吊架，并提供管道支架的形式、弯矩、扭矩及垂直、水平荷载。

5.2.4 投标方提供整个I&C系统全部的一次检测仪表包括控制设备、控制系统、控制盘柜。

5.2.5 投标方提供其所供全部仪表的安装材料（包括、脉冲仪表管路、镀锌瓦斯管、仪表阀门、管接头、角钢、槽钢、金属软管、防火堵料等，但不限于此）。

5.2.6供方负责输灰系统所有设备、阀门、管道及其支吊架材料的供货。供方在投标书中要标明管道所用直管、弯管等管件的材质，卸灰管道的壁厚不应小于7mm。列出详细供货清单。

5.2.7仪表和控制总体要求，设备制造厂提供现场测量一次元件包括就地指示和远传传感器或开关，在投标文件中详细列出仪表的具体型号、具体生产厂家、技术数据、工艺参数、单价等等, 并且提供三家以上备选，最终由需方确认。卖方必须在投标文件中提供准确的带控制点的工艺流程图和详细的控制逻辑说明。中标以后在一周内提供出控制系统所必须的技术资料。

5.2.8 下面所列项目为主要项目并非全部，投标方必须保证整个仓泵控制系统的完整性和可靠性。

5.2.8.1就地压力开关、温度开关、料位计、控制驱动装置，变送器和传感器，控制阀、电磁阀等工艺设备要求的所有检测仪表。

5.2.8.2所有的执行机构、控制阀和控制器的气源所配的减压过滤器等附件。

5.2.8.3投标方为每台仓泵配一台就地控制柜。

5.3	供货设备清单（按不同设备分别填写）

货物需求一览表（包括但不限于此，供方填写）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘器用仓泵 | 1m3 | 6台 | 合同签订后2个月 | 至少1年 |
| 2 | 钢质灰库（加装气化板） | 500m3 | 1座 | 合同签订后2个月 | 至少1年 |
| 3 | 双轴搅拌机（加喷淋装置） |  | 1套 | 合同签订后2个月 | 至少1年 |
| 4 | 散装机 |  | 1套 | 合同签订后2个月 | 至少1年 |
| 5 | 钢灰库库顶脉冲除尘器 |  | 1套 | 合同签订后2个月 | 至少1年 |
| 6 | 渣库设备控制柜 |  | 1套 | 合同签订后2个月 |  |
| 7 | 设备随机电缆 |  | 1套 | 合同签订后2个月 |  |

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 气力输送部分 |  |  |  |  |
| 1 | 手动插板阀 |  | 6只 |  |  |
| 2 | 连接管及附件 |  | 6套 |  | 膨胀节采用 不锈钢 |
| 3 | 进料圆顶阀 |  | 6台 |  |  |
| 4 | 发送器 |  | 6台 |  | 压力容器标准 |
| 5 | 混相三通 |  | 6只 |  |  |
| 6 | 助吹器 |  | 6只 |  |  |
| 7 | 发送器料位计 |  | 6只 |  |  |
| 8 | 平衡阀 |  | 6只 |  |  |
| 9 | 进气阀组 |  | 6套 |  |  |
| 10 | 止回阀 |  | 6套 |  |  |
| 11 | 单向阀 |  | 6套 |  |  |
| 12 | 气动出料阀 |  | 6只 |  |  |
| 13 | 助吹阀组 |  | 1套 |  |  |
| 14 | 吹堵阀 |  | 2只 |  |  |
| 15 | 库顶管箱 |  | 2台 |  |  |
| 16 | 输送储气罐 |  | 1台 |  |  |
| 17 | 手动蝶阀 |  | 2只 |  |  |
| 18 | 止回阀 |  | 1只 |  |  |
| 19 | 仪用储气罐 |  | 1台 |  |  |
| 20 | 手动蝶阀 |  | 1只 |  |  |
| 21 | 输送管道 |  | 1套 |  |  |
| 22 | 耐磨陶瓷弯头 |  | 1套 |  |  |
| 23 | 耐磨陶瓷三通 |  | 1套 |  |  |
| 24 | 空气管道 |  | 1套 |  | 至储气罐出口 |
| 25 | 管道支吊架 |  | 1套 |  |  |
| 二 | 程控部分 |  |  |  |  |
| 1 | PLC+触摸屏 |  | 1套 |  | 西门子S7、触摸屏采用除尘器同一型号 |
| 2 | 主控柜 |  | 1台 |  | 不锈钢 |
| 3 | 电磁阀箱 |  | 20台 |  |  |
| 4 | 过滤减压阀 |  | 20只 |  |  |
| 5 | 手动球阀 |  | 20只 |  |  |
| 6 | 上位机 | P4 | 1台 |  |  |
| 7 | 显示器 | 22寸液晶 | 1台 |  |  |
| 8 | 操作台 |  | 1台 |  |  |
| 9 | 编程软件 |  | 1套 |  |  |
| 10 | 组态软件 |  | 1套 |  |  |
| 11 | 压力开关 |  | 20只 |  |  |
| 12 | 压力变送器 |  | 10只 |  |  |
| 13 | 不锈钢气管接头 |  | 1套 |  |  |
| 14 | 控制电缆 |  | 1套 |  | 就地柜至设备间 |

渣库系统设备列表如下：

| 序号 | 设 备 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锥底钢渣库 | V=500m3 | 1台 |  |
| 2 | 脉冲布袋除尘器 | DMC－48F | 1台 |  |
| 3 | 压力真空释放阀 | 508 | 1台 |  |
| 4 | 仓壁振打器 | LZF－10 | 4台 |  |
| 5 | 手动插板阀 | 300×300 | 1台 |  |
| 6 | 电动颚式排渣阀 | 300×300 | 1台 |  |
| 7 | 散装机 | SZ－25 | 1台 |  |
| 8 | 渣库设备控制柜 |  | 1套 |  |
| 9 | 设备随机电缆 |  | 一套 |  |

  - 随机备件、必备备件清单（按不同设备分别填写）

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各阀密封圈 |  | 2套/阀 |  |  |

5.5	专用工具（按不同设备分别填写）：投标方填写。

5.6   投标方负责所供设备的安装、调试工作。其中仓泵及钢灰库的调试完成时间最晚不能超过2015年10月15日。除渣系统的供货及安装调试时间以招标方通知为准。

## ※6. 技术要求

投标方在投标时须对所设计的正压气力输灰系统进行详细论述，包括系统特点、主要设备特点及运行方式等。

6.1 投标方在设计过程中，选用设备、确定系统等，应遵循本规范书要求及以下规范与标准，但必须在投标书中予以说明，并提供该标准或其复印件，作为招标方审查和备案用。

环境保护方面必须采用下列规范(GB)如：

| GB3095 | 大气环境质量标准 |
| --- | --- |
| GB3096 | 城市区域环境噪音标准 |
| GB13271 | 锅炉大气污染物排放标准 |
| GB13223 | 燃煤电厂大气污染物排放标准 |
| GB12348 | 工业企业厂界噪声标准 |

GB3323－87       钢熔化焊接接头射线照相和质量分析

GBJ78            工业企业噪声卫生标准

JB8－82          产品标牌

GB4720           电控设备第一部分低压电器电控设备

JB4127           机械密封技术条件

JB4127          	机械密封技术条件

GB1184         	形状和位置公差、未注公差的规定

DL 400-91			继电保护和安全自动装置技术规程

GBJ 63-90			电力装置的电测量仪表装置设计规范

NDGJ 16-89		火力发电厂热工自动化设计技术规范

GB11920-89		电站电气部分集中控制装置通用技术条件

GB4720-84			低压电器电控设备

JB616-84			电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件

IEC144			低压开关和控制设备的外壳防护等级

GB1801-79			公差与配合

jb2750-80			机电产品包装通用技术条件

JB/ZQ4000.3-86  	焊接件通用技术条件

DL/T5072-1997   	火力发电厂保温油漆设计规程

JB8-82			产品标牌

GB17-88        	钢结构的设计规范

JB/ZQ4000.7     	锻件通用技术要求

GB11352-89       一般工程用铸造碳钢件

JB4127          	机械密封技术条件

GB1184         	形状和位置公差、未注公差的规定

JB/ZQ4000.9-86  	装配通用技术条件

JB/ZQ4286-86    	包装通用技术条件

JB/ZZ5          	焊接设计规范

JB/ZQ4000.3-86  	焊接件通用技术条件

GB985-986-88    	焊接接头的基本形式与尺寸

DL/T5072-1997   	火力发电厂保温油漆设计规程

GB3323-87      	钢熔化焊接接头射线照相和质量分级

GB6417         	金属熔化焊焊接缝缺陷分类及说明

GB8923-88       	涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级标准

GB1764          	漆膜厚度测定法

GB4053.4-93     	固定式工业钢平台安全技术条件

GB4053.2-93     	固定式钢斜梯安全技术条件

GB3274-83      	普通碳素结构钢低合金结构热轧厚钢板技术条件

GB699-88       	优质碳素结构钢钢号和一般技术条件

GB/T4064-1993   电气设备安全设计导则

IEC             	电动机技术标准

GBJ232-82      	电气装置安装工程施工及验收规范

上述标准及规范均为设备交货前的最新有效版本，仅对设计、设备、材料提出了最低的要求，如果投标方提出更加经济合理的设计、材料、制造工艺等，同时又能使投标方提供的设备达到本招标书的要求，并确保长期安全连续的运行，在征得需方同意后，投标方可以不全部使用上述标准和规范。

投标方所执行的标准如与本规范书的标准发生冲突时，按较高的标准执行。

6.2 袋除尘器飞灰输送部分技术要求

6.2.1投标方必须根据自己所供系统的特点和性能要求对本工程飞灰处理系统进行详细的、完整的设计，保证系统的安全可靠运行。

6.2.2  袋除尘器飞灰输送系统的设计、工艺、设备应是技术性能先进、成熟的、运行安全可靠的、完整的和经济合理的系统，并符合安全和环境保护的条例。任何带有试制性的系统和设备不予采用。投标方提供的袋除尘器飞灰输送系统的设计和文件应满足本规范书各章节所述的技术要求。

6.2.3袋除尘器飞灰输送系统应按程序自动控制运行，运行方式可由投标方推荐。当运行设备故障，备用设备应能自动投入。同时在运行过程中干灰输送器故障，或其它特殊情况，应能越过故障处继续运行或改变运行方式，同时报警。当系统中任何一个灰斗的料位出现高料位时，应能优先自动投入运行。系统应能人为地选择任何一组灰斗运行，既可完成单个或多个灰斗的有顺序的运行，也能完成所选灰斗的非次序运行。投标方将决定并推荐输灰系统的循环频率和循环周期，系统应能连续或间断运行。

袋除尘器飞灰输送系统应便于运行和检修维护；应能实现运行和检修之间系统的有效隔离；系统每次运行完毕必须自动吹扫输灰管路；系统必须设自动吹堵设施。

6.2.4灰库顶的输灰管道上设有气动管路切换阀，必要时，通过该阀门安全可靠地将二台炉袋除尘器灰斗内的灰输送到本工程灰库。

6.2.5 本工程原则性除灰系统图中管道配置是每台炉袋除尘器飞灰输送系统输灰管道的基本要求，管道数量的多少将直接影响布置的难易程度和工程造价，投标方可以根据自己所供气力输灰系统的特点和运行方式，在满足输送的前提下，将输灰管道的数量尽量减少。

6.2.6气力输灰系统的设计输灰能力不小于在BMCR工况下设计煤种排灰量的150%，校核煤种排灰量的120%。

6.2.7 干灰输送器

6.2.7.1 每个灰斗配有一台干灰输送器，并能在工作压力和温度下安全运行。压力输送设备采用地面支撑，本体为钢结构，且严格按照刚制压力容器要求制作，并提供压力容器出场证明。

6.2.7.2 每台干灰输送器应配备必要数量的相互联锁的进灰和放灰气(电)动阀门，分别打开和关闭，这样可以使运行稳定并易于检修。气动阀门的轮盘和密封圈应用耐磨材料制造，而且运行寿命不低于8000小时。

6.2.7.3 干灰输送器应带有安全阀（如有必要），料位计和压力平衡设备，包括平衡阀、排气阀和排气管等。平衡阀应密封紧密、耐磨损、运行可靠、维修简便，而且与进出灰阀门的开启和关闭动作协调一致。

6.2.7.4 干灰输送器的强度应当根据系统规定的最高压力且留有余量进行设计。

6.2.7.5 干灰输送器布置在±0.000m地面。

6.3在除尘器灰斗下要设一层检修平台（如有必要），该平台用于运行、检修灰斗下的除灰设备和灰斗上的部分设备，要求投标方根据所供设备的布置情况设计该平台布置方案图，该图中须标明平台的标高、留孔与留洞位置与大小、平台所受荷重、扶梯位置等资料。该平台的资料提供给招标方，由招标方确认，不在投标方的供货范围。但此平台如果对干灰输送器上部的部件运行、检修不合适，则投标方必须提供相应的小平台。

6.4 压缩空气的技术要求

供方提出所需压缩空气量、空气压力、品质等技术条件。

6.5其它

6.5.1电气控制设备应符合国家标准，按照防尘、防潮、防霉等原则，选择电气、控制设备。不能选用淘汰产品（电气设备按施耐德或ABB等选型,由招标方最终确认）。所有外购的配套设备及部件供方应进行检验，并对其质量负全责。

6.5.2各设备均能就地控制及远方控制。应在就地控制柜上设置就地/远方操作转换开关，并能由转换开关送出“在远方控制状态”的信号。

6.5.3 供方配供的接线盒、就地仪表箱、就地控制柜接线端子有10％～15％的备用量。

就地控制柜至少可送出下列信号至用户的控制系统：

（1）已运行  （2）已停运   （3）故障   （4）在远方控制状态

6.5.4配供的就地控制箱防护等级为IP56，颜色由需方确定，并在施工图设计阶段提供色标。箱体设有磁条密封门，显示、操作设备安装于箱柜内的安装板或内门上，制作和安装工艺精致美观。就地控制箱选用不锈钢壳体。

6.6配置的电动机

输灰设备配置的电动机应选用名优产品，确保产品的设计、制造质量符合相关标准的规定，应能满足运行工况要求,配套电动机由投标方从以下电机厂：上海电气集团上海电机厂、湘潭电机股份有限公司、沈阳电机股份有限公司、长沙电机厂、济南生建电机厂、重庆赛力盟电机中根据性能要求向招标方推荐三家（或根据实际情况，也可推荐质量、性能更优的电机生产厂家供招标方选择），投标方推荐配套电机报价一致，严禁使用国家计划淘汰目录范围内电机，由招标方最后确定电机生产厂家，投标方负责电动机的配套连接和整体性能保证。

电动机的防护等级： IP54

电动机的绝缘等级： F

6.7 管道、阀门及附件

6.7.1  输灰管道应考虑耐磨性要求。

6.7.2  对于各种管道投标方应提供所有必要的数据，如对管道材料机械性能要求、管道内径尺寸等。

6.7.3  投标方应推荐阀门的形式及最适用的结构材料。对于每种形式的阀门，投标方都应说明其推荐的执行机构。输灰管道应便于拆卸和维修。

6.7.4  输灰管道支架的混凝土部分由招标方负责设计，投标方负责提供这部分的荷载。

6.7.5  投标方应在设计中考虑所有设备的检修位置、通道、人孔门以及起吊空间，以方便维修和设备的移动。

6.8 投标方提供的技术数据表

包括在本规范书中的下列由投标方提供的技术数据将阐述系统中所需设备的设计原则、系统的基本性能，投标方必须保证这些资料的准确性，并对其完全负责，投标方应保证所提供的资料与经招标方规定的所有性能要求一致。

6.8.1 在投标书文件(包括图纸、计算书、说明书等)中应全部采用国际单位制(SI)，并提供下述主要参数指标：

a 灰气比：                  (kg/kg)

b 输送空气耗量：             (Nm3/min)

c 仪用空气耗量：             (Nm3/min)

d 灰管初端速度：             (m/s)

e 灰管末端速度：            (m/s)

f 吨米耗气量:                (Nm3/t﹒m)

g 尖峰耗气量：               (Nm3/min)

h 单位出力电耗：            (kW﹒h/t)

i 系统消耗功率：             (kW)

j 输灰系统出力：             (t/h)

k输灰系统空气耗量：          (Nm3/min)

l气力输灰系统运行计算数据：见下表

| 时间及出力 项 目 | 每小时排灰次数 | 每次排灰时间 | 间隔时间 | 每次排灰量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 次/小时 | 分钟 | 分钟 | 吨/小时 |
| 除尘器第一组灰斗 |  |  |  |  |
| 除尘器第二组灰斗 |  |  |  |  |
| 除尘器第三组灰斗 |  |  |  |  |
| 除尘器第四组灰斗 |  |  |  |  |
| 除尘器第五组灰斗 |  |  |  |  |
| 除尘器第六组灰斗 |  |  |  |  |

6.8.2 空气压缩机及空气净化设备(供投标方订货用)

空气压缩机

|  | 容积流量 |  | m3/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 排气压力 | ≤0.4Mpa | MPa |

6.8.3空气净化设备(供投标方订货用)

| 1 | 净化后的输送空气品质指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 含油 |  | ppm |
|  | 含尘 |  | mg/m3 |
|  | 压力露点 |  | ℃ |
| 2 | 净化后的仪用空气品质指标 |  |  |
|  | 含油 |  | ppm |
|  | 含尘 |  | mg/m3 |
|  | 压力露点 |  | ℃ |
| 压缩空气储气罐 |  |  |
| 1 | 储气罐容积 |  | m3 |
| 2 | 储气罐工作压力 |  | MPa |
| 仪用空气储气罐 |
| 1 | 储气罐容积 |  | m3 |
| 2 | 储气罐工作压力 |  | MPa |

6.8.4干灰输送器：

| a | 数量 | 20台 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| b | 型式/型号 |  |  |
| c | 容积 | 1 | m3 |
| d | 出力 |  | t/h |
| e | 工作压力 |  | MPa |
| f | 工作温度 |  | ℃ |
| g | 气动进灰阀类型 |  | 进口产品 |
| h | 气动出灰阀类型 |  | 进口产品 |
| i | 平衡阀类型 |  | 进口产品 |
| j | 阀板材料/使用寿命 |  | h |
| k | 密封圈材料/使用寿命 |  | h |
| l | 输送器厚度 |  | mm |
| m | 重量 |  | Kg |
| n | 发送器料位计型号 |  |  |
| O | 发送器制造厂家 |  | 进口产品 |

6.8.5气力输灰系统的各种阀门

(各种阀门分别开列)

| 1 | 平衡阀 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 制造厂商 |  | 进口产品 |
| b | 型号 |  |  |
| c | 型式 |  |  |
| d | 公称通径 |  | mm |
| e | 数量 | 20 | 只 |
| f | 设计压力 | 0.8 | MPa |
| g | 设计温度 | ≤170 | ℃ |
| h | 阀板材料 | 不锈钢 |  |
| i | 操纵形式(手动、电动、气动) | 气动 |  |
| j | 执行器型式 | 原装进口一体化 |  |
| 2 | 吹堵阀 |  |  |
| a | 制造厂商 | 进口产品 |  |
| b | 型号 |  |  |
| c | 型式 |  |  |
| d | 公称通径 |  | mm |
| e | 数量 |  | 只 |
| f | 设计压力 |  | MPa |
| g | 设计温度 |  | ℃ |
| h | 阀板材料 | 不锈钢 |  |
| i | 操纵形式(手动、电动、气动) |  |  |
| j | 执行器型式 | 进口一体化 |  |

6.8.6输灰管道

| a | 输灰管道的始端速度： |  | m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| b | 输灰管道的终端速度： |  | m/s |
| c | 输灰管道的变径次数： |  | 次 |
| d | 输灰管道的变径位置： |  |  |
| e | 输灰管道不同段的管径（外径×壁厚）： |  | mm×mm |
| f | 输灰直管道材质： |  |  |
| g | 输灰直管道保证寿命： | ≥20年 |  |
| h | 输灰管弯头型式及材质： | 耐磨陶瓷 |  |
| i | 输灰管弯头保证寿命： | ≥15年 |  |
| j | 输灰系统出力： |  |  |

6.8.7  插板门

|  |  | 手动插板门 |
| --- | --- | --- |
| a. | 型 号 |  |
| b. | 进出口尺寸 |  |
| c. | 数 量 |  |
| d. | 重 量 |  |
| e. | 制造厂家 |  |

6.8.7  进气阀组、补气阀组

|  | 进气阀组 |  |
| --- | --- | --- |
| a. | 型 号 |  |
| b. | 进出口尺寸 |  |
| c. | 数 量 |  |
| d. | 制造厂家 |  |
|  | 补气阀组 |  |
| a. | 型 号 |  |
| b. | 进出口尺寸 |  |
| c. | 数 量 |  |
| d. | 制造厂家 |  |

6.9 设备主要结构特点描述

投标人应在投标书中详细描述各种设备的主要结构特点。

6.10设备零部件均采用先进、可靠的加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合。需方不接受带有试制性质的部件。易于磨损、磨蚀、老化或需要调整、检查和更换的零部件均能拆卸、更换和修理。外露的转动部件均应设置防护罩，且便于拆卸。各转动部件转动灵活，无卡阻现象。润滑部分密封良好，无油脂渗漏现象。

6.11 距设备外壳1 m，离地1.5 m处，其设备噪音应≤85dB（A）。

6.12 所有外购件投标方应提供能生产同类产品的三家以上进口产品、合资产品及国内知名厂家，并以最高价列与商务报价中，招标方可任选其一或根据经验指定厂家，设备总价不便。

## 7.技术文件及图纸

7.1	一般要求

7.1.1	 投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。其中提供的图纸须同时提供AUTOCAD电子文本。

7.1.2	 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

7.1.3	 投标人资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。在技术合同签订后1周内给出全部审查用技术资料和全部技术资料交付进度清单，并经招标人确认。

7.1.4	 投标人提供的技术资料一般可分为投标文件，审查用技术文件，安装、调试、运行用技术文件和随机提供的技术文件四个方面。投标人须满足招标人对以上四个方面技术文件提出的具体要求。

7.1.5	 对于其它没有列入合同技术资料清单，是工程所必需文件和资料，一经发现，投标人应及时免费提供。

7.1.6	 投标人提供的技术资料投标阶段5套，审查阶段4套，安装阶段8份，随机8套。

## 8. 除灰系统控制部分

※8.1 除灰控制系统采用PLC+触摸屏的控制方式，选用进口产品如西门子最终品牌由需方确认且必须具备远传接口（采用通迅方式和硬接点同时具备）：乙方的控制系统最终能在主机上位机实现监控，运行人员可依据上位机主控系统操作员站，对整个除尘器工艺系统设备完成控制和操作。乙方应根据除尘器系统控制工艺要求，配供的控制系统与主控系统保持一致。

8.2 气力除灰系统至少应装设但不限于下列检测仪表：

——袋除尘器灰斗应装设高灰位开关，具体细节由买卖双方共同确定。

——输灰管上应设压力变送器、就地压力表、压力开关。

——干灰输送器应装有包括料位开关在内的全套仪表。

——灰库应装就地灰位指示装置、远传灰位指示装置，极限灰位、高灰位开关和低灰位开关，

灰库顶部过滤装置应设反吹洗顺控系统和差压开关。

8.2.1 除灰系统的控制阀应设全开和全关位置开关，电动阀应设过力矩开关。阀门状态信号应进控制系统。

8.2.2 除灰系统的检测仪表不局限于上述要求，投标方应根据飞灰处理系统的需要设置检测仪表，满足飞灰处理系统安全、正常、自动的运行。

8.3 开关量信号：

对于压力开关(PS)、温度开关(TS)、料位开关(LS)和位置开关(ZS)等，其接点应是快动干接点型，接点的最小容量应为：230VAC，3A。每个开关都应配有两个独立的接点。

8.4 控制电源

8.4.1 控制系统应在标称220V交流单相50Hz的电源情况下连续运行，电源变化范围为190～250V，49～51Hz 。

8.5 设备规范

8.5.1  总的要求

8.5.1.1所有控制仪表及设备选型应满足除灰系统工艺要求，并经招标方审查确认后才能生效。

8.6  一次元件仪表

8.6.1 所有压力开关，选用合资系列产品。

8.6.2 所有料位计，选用进口系列产品。

8.6.3 所有压力变送器，选用合资或进口系列产品。

8.6.4 电磁阀，选用合资或进口系列产品。

8.7以下资料由供方随投标书提供（包括电子板图纸用Autocad、数据库资料用Word或Excel）：

——P&ID图

——I/O清单

——系统设计说明

——系统控制说明

——仪表供货总清单

## 9. 保温和油漆、包装、装卸、运输与储存

9.1   保温

9.1.1 概述

保温由投标方负责设计，保温设计的工作内容包括投标方设计范围内的管道、设备和辅助装置的保温、人身保护、防湿保护和伴热（防冻和温度保持）的非金属保温和保护罩。保温材料由投标方负责选择并供货。

9.1.2   保温设计原则

9.1.2.1  需防寒或温度超过50℃及以上的设备、管道的所有裸露部分应进行保温。

9.1.2.2  为了节约热能，在理论静止空气温度为27℃的条件下，室内或室外的设备或管道的保温层外表面的温度不超过50℃。

9.1.2.3  为了防止灰管内飞灰温度降低结露及防堵进行必要的保温。

9.1.3  保温材料

投标方负责所有设备和管道的保温设计，同时应将所需的不同尺寸和形状的保温材料数量通知招标方。

9.1.4  投标方提供的技术数据

投标方提供的技术数据和资料是招标方提供保温材料的依据，投标方提供的这些资料的准确性必须得到保证。

除非另有说明，保温材料的裕量按10%计算。

管道保温数据见下表

| 管 道 | 设计 | 总管 | 保 温 | 金属防护罩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系 统 | 温度 ℃ | 尺寸 mm | 材料 | 规范 | 厚度 mm | 数量 m3 | 厚度 mm | 数量 m3 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.2   清洁和油漆由投标方负责设计、采购、施工及费用。

设备组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。钢结构在第一次涂层前应做喷丸处理。油漆应选用性能优良的漆种，并能适应当地环境条件。设备表面应涂二层底漆两层面漆，设备外表面的颜色应依据招标人要求。

9.3	包装﹑运输

9.3.1	包装应符合GB/T13384标准的规定,并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装符合JB2647的规定，分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

9.3.2	所有开口﹑法兰﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物。进出口﹑管孔应用盖板封闭。

需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物﹑紧固件不应焊在设备上。

设备应装设用耐腐蚀材料制作的金属铭牌，金属铭牌至少应包括下列内容：设备名称、设备制造厂名称、制造年月、制造厂产品编号、制造许可证编号、设备型号等。

## 10监造、检验和性能验收试验

10.1	概述

10.1.1	 本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、监造和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件1规定的要求。

10.1.2	 投标人应在本合同生效后3个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准。有关标准应符合附件1的规定。

10.2	工厂检验

10.2.1	 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

10.2.2	 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

10.2.3	 投标人检验的结果要满足技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

10.2.4	 工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

10.3设备监造

需方如需对所购产品监造，卖方应无条件配合。

10.4	性能验收试验

10.4.1	性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合本技术规范的要求。

10.4.2	性能验收试验的地点为招标人现场。

10.4.3	性能试验的时间:机组试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由招标人与投标人协商确定；单台设备的试验供需双方协商确定。

10.4.4	性能验收试验由有资质的第三方主持，买、卖双方参加。试验大纲由投标人提供，与招标人讨论后确定。如试验在现场进行，投标人要按10.4.6款要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由投标人提供。

10.4.5	性能验收试验的内容

10.4.5.1 材料试验：材料应根据标准试验,提供招标人非破坏性试验资料。

10.4.5.2 工厂试验

工艺设备工厂试验的项目清单

| 试验项目 | 测 试 设 备 |
| --- | --- |
|  | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 制造厂 |

10.4.5.3 现场试验

a、	招标人在设备完全安装好后,进行必要的试验,并按验收标准进行。

b、	进行这些试验的时候,投标人应派人到现场帮助,指导解决试验暴露的缺陷。直到合格为止。

10.4.6	性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标人提供，参加方配合。投标人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

10.4.7	性能验收试验的费用

本规定9.4.6和投标人试验的配合等费用已在合同总价内。其它费用，如试验在现场进行，由招标人承担；在投标人工厂进行，则已包含与合同总价之中。

10.4.8	性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以有资质的第三方为主编写，买、卖双方参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

## 11技术服务和联络

11.1	现场技术服务

11.1.1	 投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。现场服务计划见下表。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 指导安装 |  |  |  |  |
| 2 | 调试 |  |  |  |  |
| 3 | 性能试验 |  |  |  |  |
| 4 | 交货验收 |  |  |  |  |

11.1.2	 投标人现场服务人员应具有下列资格：

11.1.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度;

11.1.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位;

11.1.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导;

11.1.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

11.1.2.5 投标人须更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

11.1.3	 投标人现场服务人员的职责

11.1.3.1	投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

11.1.3.2投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

11.2	培训

11.2.1	 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

11.2.2	 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

11.3	设计联络会

根据设计或工程建设的需要，双方将举行联络会议，具体议题、时间和地点届时另行

注：技术规格中备注※号为关键指标，必须满足招标文件要求，若不满足要求，将导致投标被拒绝。

合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

1 、买方：本合同买方系指： 河北吉藁化纤有限责任公司

（备注：本项目为河北吉藁化纤有限责任公司集中采购，中标后将由河北吉藁化纤有限责任公司签署合同）

卖方：本合同卖方系指：　中标人

2、 项目现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：最终用户指定地点

3、 交货时间要求: 合同签订后1个月以内。

交货地点要求：最终用户指定地点

4、 质量保证期：竣工验收后1年

5、付款方式：签订合同后20个工作日内付合同金额的30%，设备到货验收合格后20个工作日内再付合同金额的30%，安装调试合格竣工试车验收审计后20个工作日内支付合同金额的30%，质保期结束后20个工作日内支付合同金额的10%（根据吉林化纤集团公司财务制度要求，付款节点前乙方需开具相应额度的17%税率的增值税发票交甲方后甲方方能付款）。