投 标 文 件

河北吉藁化纤有限责任公司：

我方自愿参加贵单位组织的本次阀门采购项目招标的有关活动，并对相关材料进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定。

3、保证忠实地执行买卖双方所签的供货协议，并承担协议规定的责任和义务。

4、愿意向贵方提供与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

5、投标材料的报价见投标材料清单。

投标单位：

全权代表（签字）：

联系人：

电话：

日期：    年    月    日

河北吉藁化纤有限责任公司报价清单                 2015.10.14

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 无税单价 | 金额合计 | 税率 | 标准 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动蝶阀 | D971X-10Q DN40 | 台 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 2 | 电动蝶阀 | D971J-10 DN50 | 台 | 4 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 3 | 电动蝶阀 | D971X-10Q DN65 | 台 | 7 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 4 | 电动蝶阀 | D971J-10 DN80 | 台 | 2 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 5 | 电动蝶阀 | D971X-10Q DN80 | 台 | 3 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 6 | 电动蝶阀 | D971J-10 DN100 | 台 | 8 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 7 | 电动蝶阀 | D971J-10 DN125 | 台 | 4 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 8 | 蝶阀 | D71X-10 DN32 | 台 | 2 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 9 | 蝶阀 | D71J-10 DN50 | 台 | 24 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 10 | 蝶阀 | D71J-10 DN65 | 台 | 5 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 11 | 蝶阀 | D71J-10 DN80 | 台 | 5 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 12 | 蝶阀 | D71X-10 DN80 | 台 | 4 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 13 | 蝶阀 | D71J-10 DN100 | 台 | 4 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 14 | 蝶阀 | D71X-10 DN100 | 台 | 2 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 15 | 蝶阀 | D71X-10 DN125 | 台 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 16 | 蝶阀 | D371J-10 DN300 | 台 | 2 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 17 | 蝶阀 | D371J-10 DN350 | 台 | 5 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 18 | 蝶阀 | D41J-10 DN50 | 台 | 23 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 19 | 蝶阀 | D41X-10 DN50 | 台 | 1 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 20 | 隔膜阀 | G46J-10 DN25 | 台 | 4 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 21 | 止回阀 | H42F-16 DN80 | 台 | 2 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 22 | 丝接球阀 | Q11-16C DN10 | 台 | 20 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 23 | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

电动阀门技术要求

1、所有电动阀门均为一体化电动阀门，信号有开、关、停、已开。已关、故障、远程。

2、所有电动阀门电源统一为交流380V，接收4～20mA,反馈4～20mA。

3、手动驱动装置采用双向同步开启显示机构，不同的操作方位都能清晰地观察到阀门的启闭状态。

4、所有电动阀门都配有机械可调的限位螺栓，手轮的边沿上都有明显的“开”、“关”方向的箭头和字样标示。

5、所有电动阀门电动头装置具备就地远方控制能直接进入DCS。

6、所有电动阀门均采用50HZ并满足IP65防护等级，电动执行器配手轮，方便就地操作。

注明：

1、供方负责产品包装、运输至需方仓库验收，以需方验收为准。

2、验收合格供方需开具17%增值税发票。

3、以上物资必须保证符合相应国家标准。

4、供方提供产品合格证书、出厂检测报告等相关资料。

5、供货周期：

6、质保期限：

7、付款方式：

9、投标邮箱：jghxzbwyh@vip.sina.com