投 标 文 件

河北天竹纺织科技有限公司：

我方自愿参加贵单位组织的本次电气采购项目招标的有关活动，并对相关材料进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定。

3、保证忠实地执行买卖双方所签的供货协议，并承担协议规定的责任和义务。

4、愿意向贵方提供与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

5、投标材料的报价见投标材料清单。

投标单位：

全权代表（签字）：

联系人：

电话：

日期：    年    月    日

河北天竹纺织科技有限公司报价清单                 2015.10.21

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 无税单价 | 金额合计 | 税率 | 标准 | 厂家或品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流接触器 | NDC1-150 380V | 个 | 10 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 2 | 交流接触器 | NDC1-9511 380V | 个 | 20 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 3 | 交流接触器 | NDC1-3211 380V | 个 | 20 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 4 | 塑壳断路器 | TIM2E-225/125/3200 | 台 | 10 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 5 | 塑壳断路器 | TIM2E-100/80/3200 | 台 | 20 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 6 | 塑壳断路器 | TIM2E-100/20/3200 | 台 | 20 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 7 | 电子过流继电器 | EOCR-SS-05N | 只 | 10 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 8 | 电子过流继电器 | EOCR-SS-60N | 只 | 40 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 9 | 变频器 | FRN55G11S-4CX | 台 | 2 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 10 | 配电柜 | XL21型 | 台 | 7 |  |  | 17% | 国标 |  |
| 11 | 金额合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一线纺纱新增电源柜配电柜技术要求

1、7台配电柜XL喷塑型高1700 mm *宽700 mm *深400 mm。柜体采用厚2mm的优质冷压钢板。配电柜门安装主回路电子式电压、电流表，所有显示表计为数字式。柜前下方加装防尘进风风机（风机单独用微型断路器开关控制）。

2、柜内总空开为CSKM2-400L/400/3200型、分路安装8路空开CSKM2-125/100/3200。

3、三相铜母带(规格为40*4mm）用黄、绿、红热缩管进行套装，供电方式采用三相五线制，柜内底部横向配置安装铜零母排、铜接地母排(规格为30*3mm），各器件连接部位螺丝紧固，接线规范。

4、柜内各元气件按设计选型，空气开关选用213或良信品牌。

5、配电柜体颜色为骆灰色，配备MS300-800X拉手门锁。

注明：

1、供方负责产品包装、运输至需方仓库验收。

2、验收合格供方需开具17%增值税发票。

3、以上物资必须保证符合国家标准。

4、供方提供产品安装、运行、维护指导手册、合格证书、出厂检测报告等相关资料。

5、供货周期：

6、质保期限：

7、付款方式：

8、技术咨询：穆进立13582367586   0311-88041927

9、投标邮箱：jghxzbwyh@vip.sina.com